Ikt.: 294-DRTT/2008 — Irt.: 2008/10/9	Dunaújváros, 2008. december 15.

KUTATÁSI JELENTÉS

Gépjármű alkatrészek élettartam-vizsgálathoz szükséges mérésekhez alkalmazandó,
négycsatornás rezgésvizsgáló berendezés 
kialakítása és bevizsgálásavégeselem módszerrel

— BOSCH-DURATT K+F szerződés, 4.2. munkaszakasz —

Összeállító

……………………………….

Dr. Pór Gábor
főiskolai tanár

Munkában résztvevők

Ladányi Gábor, főiskolai adjunktus

Simon Gabor, vendéghallgató

Julia Fiks, vendéghallgató

Lektor	Kiadó

…………………………..	…………………………..

Dr. Jenei István	Dr. Zsámbók Dénes

főiskolai docens	intézetigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	3

2. A célkitűzések és a beszerzés indoklása	4

2.1. A mérési feladat elemzése, a kiválasztott mérési eljárás indoklása	4

2.2. Lineáris rendszerek viselkedése	5

2.3 A mérőrendszer specifikálása, paraméterei és bemutatása.	7

3. LABVIEW programfejlesztések a mérőrendszerrel	9

4. Az első mérési eredmények a kifejlesztett mérőrendszerrel	11

5. A kitűzött tesztfeladat elemzése ANSYS végeselem modellel (Simon)	17

5.1 Saját módusok, függőlegesen a két lyuknál felfüggesztett lap esetén	20

5.2. ANSYS-szal számolt válaszfüggvények	26

6. A Bosch-mérésekben használt felfogó új elemzése ANSYS-szal	29

7. Négycsatornás mérések az acéllemezen a végeselem elemzések felhasználásával	35

7.1. „A28”Hz-es elrendezés	35

7.2. A „B67Hz”-es elrendezés elrendezésben kapott eredmények	36

7.3. A „C259Hz”-es mérési elrendezés	37

7.4. A „D321Hz”-es elrendezés	40

7.5. A „E481Hz”-es elrendezésben mért spektrum	42

7.6. A különböző mérésekben kapott eredmények összevetése	43

8. Összefoglalás — a kutatási szakasz eredményei és további mérések tervei	45

8.1. Eredmények	45

8.2. További mérési tervek	46

MELLÉKLETEK	47

M1. A mérésekhez gyártott felfogó ANSYS elemzésének eredményei részletesen	47

M2. Az egyszerű, felfüggesztett fémlap ANSYS elemzésnek részletező eredményei	70

## 1. Bevezetés

Korábbi kutatási jelentésünkben [1] beszámoltunk arról, hogy az előző kutatási szakaszban sor került a Bosch-műszerfal vizsgálatokhoz kialakított TIRA rázóasztal felfogók végeselem vizsgálatára, és a rázóasztalon kialakuló sajátfrekvenciáinak mérésére. Találtunk néhány megegyező, vagy legalábbis annak látszó sajátértékeket, de a vizsgálat számos eredménye és a mért spektrumok egy jelentős része tisztázatlan maradt. Ennek egyik oka, a nem megfelelő mérési eszközállomány volt. Már akkor döntés született arról, hogy kiépítünk olyan, a vizsgálatok számára alkalmas, legalább négycsatornás rezgésmérő eszközt, amellyel már valódi átviteli mérésekre kerülhet sor. Ezt a korábbi eszközök nem tették lehetővé, sem megfelelő mérési csatornák, sem elemző szoftverek nem álltak rendelkezésre.

Először azonosításra került a mérőberendezés specifikációja, majd megrendelés és beszerzés nyomán megtörtént a berendezés beüzemelése. Megkezdtük a szükséges és megfelelő szoftver fejlesztését, és lefolytattuk az első méréseket. Tesztfeladatnak egy viszonylag egyszerű fémlapot készítettünk, amelynek sajátfrekvenciái jól számíthatóak és értelmezhetőek. Ezeket mértük az új eszközökkel, ANSYS végeselem számítási kóddal kiszámítottuk a saját módusait és a középen rámért ütésnek megfelelő válaszspektrumokat.

Ez a jelentés a fent felsoroltakban eddig végzett munkákról ad számot.

## 2. A célkitűzések és a beszerzés indoklása

Abból a célból, hogy egy leendő mérendő berendezés, például a Bosch Kft-től kapott tesztelendő elektronikák megfogójának sajátfrekvenciáit és átviteli tulajdonságait megismerjük, elsősorban spektrumok és átviteli függvények mérésére van szükségünk. A jelpáronkénti mérés a minimum követelmény. Természetesen mind gazdaságossági szempontból, mind tudományos szempontból fontos, és hasznos, ha egyidejűleg több ponton végezzük méréseinket. Így számos jelpár egyidejű mérésére nyílik lehetőségünk, ami azon túl, hogy hamarabb végzünk a méréssel, lehetővé teszi, hogy a fellépő térbeli hullámalakokat is feltérképezzük.

### 2.1. A mérési feladat elemzése, a kiválasztott mérési eljárás indoklása

Gerjesztés hatására, minden lineáris rendszer saját átviteli függvénye szerint válaszol. Ha a gerjesztés amplitúdója elég kicsi, akkor szinte bármely rendszert tekinthetjük (newtoni értelemben) lineárisnak. Mielőtt végképp elvesznénk a matematikai részletekben, mondunk egy autóipari példát. Ha az autó viszonylag sima úton közlekedik, akkor a fellépő rezgések amplitúdója olyan kicsiny (a műszerfalon belül is, és a műszereken belül is), hogy az átvitelt lineárisnak tekinthetjük, azaz, ha az út egyenetlensége kétszer akkora, akkor a remegések amplitúdója is kétszeres lesz, - minden frekvencián. Ez elég képszerű. Ha viszont növeljük az út egyenetlenségeit, akkor a válaszok is nőnek, és egy bizonyos mérték után, pl. amikor kátyúba zökkenünk, akkor a rugók már felütköznek, - koppan az autó, tehát a remegések is felütközhetnek, határolódhatnak. Ilyenkor már nem lineáris a gerjesztésre adott válasz, hiszen ha akarnánk, sem tudnák a lemezek, alkatrészek követni lineárisan a megnövekedett gerjesztési amplitúdókat (nagy kátyú), mert nincs akkora mozgásterük. Akik a rugók világában kissé járatosabbak, azok jól tudják, hogy azok sokszor nem lineárisak. A Hook törvény leginkább a spirál rugókra, és a fizikai laboratóriumokra korlátozódik. Egy laprugó, főleg egy tányérrugó, már viszonylag kis kitérésekre sem tud lineáris választ adni.

Mostani kísérleti méréseinket azonban a lineáris rendszerekre fogjuk korlátozni, tehát a kis rezgésekre, amelyeket a rázóasztalon, szinuszos vagy random gerjesztésekkel szokás vizsgálni (a szabvány előírásai szerint). A nemlineáris karakterisztikákat leginkább a shock tesztekkel lehet vizsgálni. Rázóasztalunkon shock tesztekre is van lehetőség, azonban annak képességei a rázóasztal véges frekvencia átvitele miatt elég korlátozottak, tudományos vizsgálatokra alig alkalmasak. Ráadásul ezek elemzését csak a következő kutatási szakaszokra terveztük, amikorra remélhetően az ejtőgépet is meg fogjuk tervezni, és el fogjuk készíteni, amely egyszerűsége ellenére sokkal jobb minőségű shock tesztekre képes, mint a rázóasztal.

### 2.2. Lineáris rendszerek viselkedése

Lineáris rendszereknél a gerjesztésre adott válaszokkal tudjuk azokat vizsgálni, feltérképezni. A rendszer bemenetére céljából ismert gerjesztő jelet bocsátunk, és a kimenetén mérhető jel alapján meghatározhatjuk a rendszer átvitelét. Ha ismerjük az átviteli függvényt, akkor meg tudjuk válaszolni, hogyan reagálna a rendszer egy másik bemeneti jelre. A rezgéseknél, a lineáris rendszerek a saját frekvenciáinknak megfelelő rezgéseket lényegében csillapítatlanul továbbítják, míg az össze többi frekvenciát erősen lefojtják.

Úgy is mondhatjuk (magyarázhatjuk), hogy a bejövő gerjesztést fel lehet bontani a tárgy (az objektum) sajátfrekvenciáira. Ezeket a sajátfrekvenciás oszcillációkat a rendszer lényegében nem csillapítja, míg az összes többit, - igen. A csillapítás valójában energia disszipációt jelent, ami – lineáris rendszer ide, lineáris rendszer oda,- egy nemlineáris folyamat. (A rendszer valójában csak a sajátfrekvenciáira lineáris). Az energia disszipáció lényegében úgy történik, hogy a nemlineáris hajlító mozgások részben a szilárdtest domének közötti súrlódásokat okozzák, és ezáltal hő szabadul fel, részben olyan alakot vesznek fel, mint a sajátfrekvenciák és abban az esetben az innen származó energia átadódik az adott sajátfrekvenciának, növelve annak amplitúdóját. (Tehát még az is előfordul, hogy nemcsak lényegében nem csillapodik a sajátfrekvencia, hanem az energia disszipáció révén még nő is, - ez pedig nem más, mint a jól ismert rezonancia növekedés esete.)

Amikor a sajátfrekvenciák alakjáról beszélünk a szilárd testek rezgésénél, akkor tudjuk, hogy a sajátfrekvenciák a széleken való visszaverődések révén alakulnak ki, pont úgy, mint az egyszerű kötél esetében, ahol az állóhullámok a visszaverődések (szabad vég, kötött vég) révén alakulnak ki. Ennek megfelelően a kötélnél is a hossz és a kötél rugalmassága definiálja a sajátfrekvenciákat és azok természetes arányt. Hasonlóképpen a szilárdtesteknél is, amelyek már nem egydimenziósak, mint a kötél, a sajátfrekvenciák a szélek alakjával és a Young modulussal határozódnak meg. Homogén anyag esetén a sajátfrekvenciáknak megfelelő rezgésalakok rajzolódnak ki a felületeken, azaz az amplitúdók egyes pontokban (területeken) magasak, míg más pontokban alacsonyak (akár zérus értékűek) lehetnek. Ha a kötélnél már középiskolás korunkban hozzászoktunk ahhoz, hogy vannak csomópontok rajta, ahol a kötél az adott frekvencián lényegében nyugalomban van, amikor az egész kötél (a többi frekvencia összegeként) hullámzik, hasonlóképpen a vizsgált szilárd testen is a sajátfrekvenciáknak egy saját módus, más néven térbeli hullámalak felel meg. Azaz az adott frekvencián lesznek olyan pontok, ahol maximális a kilengés, és lesznek olyan pontok, ahol minimális a kilengés. Ha a sajátfrekvenciáknak megfelelő hullámalakot felrajzoljuk, akkor láthatóvá válik, hogy mely frekvencián, hol lesznek olyan pontok, ahol a kitérés lényegében zérus. Ha ott akarnánk mérni az adott frekvencia amplitúdóját, bizony matematikailag nem várhatnánk sok információt. A lokális zajok nagyobbak lehetnek, mint az adott módusból származó információ. A valóságban a hely környéke nem jó hely a válaszok mérésére. Ezeket a helyeket, régen csak érzésre, tapasztalati úton választották ki. Ma már a végeselem elemzéssel (ANSYS COSMOS és hasonló kódokkal) részletes térképet lehet készíteni nemcsak egyszerű geometriákról, hanem bonyolult összetett alkatrészekről is, kijelölve rajtuk az alapmódusokat, a felharmonikusokat, és megállapítani, hogy hol vannak az ún. „süket pontok”, ahová nem érdemes érzékelőket rakni, ha mérni akarunk. De lehet, hogy pont oda érdemes a felrögzítéseket tervezni, ha a műszert akarjuk rögzíteni a műszerfalon, vagy az elektronikai panelt a műszeren belül, hiszen ezeken a pontokon kis kitéréseket, kis leszakító erőket várhatunk. Ezért tanulmányainkat részben a végeselem elemzésekkel folytatjuk a következő fejezetben, megismerve az elsőnek kiválasztott nagyon egyszerű 2D geometriában, hogyan kell kezelni a programokat, és a számításokat. A végeselem elemzéssel készült sajátfrekvencia értékeket, és rögzítési helyeket, valamint a módusok alakját akarjuk és fogjuk kimérni. Ehhez először ki kellett választani a megfelelő mérőberendezést, természetesen ügyelve a véges pénzügyi keretekre, és az időbeni követelményeket is szem előtt tartva (vö. 2. fejezet). A kiértékeléshez persze mérőszoftver és kiértékelő szoftver és módszer is szükséges. Ennek kijelölése és beszerzése is ennek az időszaknak a feladata volt. A mérések egyik célja, hogy a módusok alakját is követni tudjuk. Ezért kívánunk egy időben több érzékelőt is felszerelni a mérendő objektumra. Mivel egy egyszerű fémlapot választottunk ki a tanulmányozás céljaira (elsőnek), azért megelégedtünk (főleg pénzügyi okokból megelégedtünk) összesen négycsatornás mérésekkel.

### 2.3 A mérőrendszer specifikálása, paraméterei és bemutatása.

A mérésekhez négy darab Delta Tron 4513 típusú Brüel Kjaer érzékelőt szereztünk be. Ezek az érzékelők sokkal érzékenyebbek, mint a korábbi, fárasztásos mérésekben használt érzékelőink.

2.1. ábra A kiválasztott és beszerzett, beépített előerősítővel rendelkező gyorsulásérzékelő

Az érzékelő adatai sorolja fel a 2.1 táblázatban találhatók.

Mivel a méréseiket sokszor olyan környezetben kell végeznünk, ahová a feldolgozó rendszert nem szívesen helyezzük el, ezért 10 méteres kábel mellett döntöttünk, és ezért elég természetes volt, hogy az érzékelőhöz közel legyen az erősítő. Ma már megoldható az érzékelőbe beépített erősítő, így ennek beszerzése mellett döntöttünk. Ez lényegesen csökkenti a kábelzajokból a rossz kábelfelrögzítésekből stb. eredő parazita zajokat, ezért sokkal jobb jel/zaj viszonnyal rendelkező méréseket tesz lehetővé. Így módunk nyílik nemcsak a nagyobb amplitúdójú alaprezgések, de azok felharmonikusainak kimérésére is. Az erősítő táplálása az IEPE szabvány szerinti, és a jelkábelen keresztül biztosított. Ehhez természetesen megfelelő fogadó egység kell.

A mérések elvégzésére egy National Instruments (NI) berendezést beszerzése mellett döntöttünk, amely a hangfrekvenciás tartományban képes a méréseket elvégezni. A berendezés képe a 2.2  ábrán látható.

2.1 táblázat:

2.2 ábra A National Instruments 9172 Chassis-ba épített 9234 négycsatornás mintavevő képe. A többi hely a később esetleg beszerzendő továbbfejlesztésekre áll a rendelkezésre

## 3. LABVIEW programfejlesztések a mérőrendszerrel

A kiválasztott LABVIEW csomag kiválóan alkalmas gyors mérés-összeállításokhoz, igen flexibilis, és mérési összeállításainak száma, a variációk száma csaknem végtelen.

A mérőrendszer összeállítása a képernyőn történik, amint azt a 3.1 ábra mutatja. A méréshez egy DAQ Assistent-ből, álló mintavételezőt használunk, amely automatikusan megtalálja a számítógéphez csatlakoztatott Analóg-Digital konverter, ami esetünkben a NI 9234 4 csatornás BNC bemenetekkel ellátott mintavételezőt. Be lehet állítani a mintavételezés sebességét, az egy blokkban mintavételezett pontok számát, a blokkok számát. Ehhez mintafeladatunkban egy kirajzoló képernyő kapcsolódik, hogy azonnal lássuk a mért négy jelet. Az ADC kimentének másik ága egy kétcsatornás spektrum-analizátor csomaghoz kapcsolódik. Ez a mért négy jelből elkészíti az összes autospektrumot, majd a páronkénti koherenciákat és fázisfüggvényeket. Beültettünk egy átviteli függvényt becslő modult is a képernyőre, mert az átviteleket akarjuk hasonlítani az ANSYS eredményekhez. Valamennyi modul által gyártott ábrákat vizualizátorokon jelenítjük meg (3.2 ábra). Ezzel a képernyőn szerkesztve felépítettük virtuális műszerünket, amely így készen áll az első mérésekre.

Az így kifejlesztett négycsatornás spektrum-analizátor képes a négy jel egyidejű mintavételezésére, a mért időjeleket megjeleníti és eltárolja, a mért jelekből átlagolt spektrumokat készít. A mért jeleket és a spektrumokat, valamint a jelpárok közötti koherencia és átviteli függvényt, a hozzájuk tartozó fázis frekvenciafüggését, ASCII formában is letárolja.

A fejlesztés során elsajátítottuk és külföldi hallgatóinkkal is megismertettük a kényelmes LABVIEW programozási felületen hogyan kell a kiválasztott elemeket kell elhelyezni és összekötni „virtuális kábelekkel” (lásd a 3.1 ábrát).

3.1. ábra A LABVIEW programozás felületén kialakított mérőkörök és displayek (műszerkapcsolási rajz)

3.2 ábra A 3.1 ábrán megszerkesztett programmal előállított „műszer” előlapja

## 4. Az első mérési eredmények a kifejlesztett mérőrendszerrel

Az első fejezetben már világossá tettük, hogy a lineáris rendszer átviteli tulajdonságait akarjuk vizsgálni. Ehhez a végeselem módszert fogjuk használni (ANSYS vagy COSMOS). Ahhoz, hogy a végeselem rendszer paramétereit megfelelően állítsuk be, szükség van olyan előtanulmányokra, amikor egyszerű geometriában mérjük be és számítjuk ki a sajátfrekvenciákat. A mérési és számítási eredmények összehangolása révén ál össze majd az a kész elemző csomag, amellyel már bonyolultabb geometriákat is számítani tudunk majd.

4.1 ábra A mérésre előkészített acéllap

Ezért elsőként egy egyszerű acéllapot használunk, amelynek egyszerű és jól leírható a geometriája.

A lapra a következő pontokra rögzítettük az első mérésben a két érzékelőt

1. sz.érzékelő a lap közepén, koordináták:

x=362, y=2.2, z=-213

2. sz. érzékelő koordinátái:

x=564, y=2.2, z=-286

A lemezt különböző módon kocogtattuk, és ennek megfelelően börsztöket kapunk, amelyek spektrumait tanulmányoztuk. A 4.2 ábra mutatja a kapott jeleket és spektrumokat.

4.2 ábra Az első mérési eredmények az „általunk kifejlesztett” műszerrel

4.3. ábra Két időjel látképe (fehér és piros színnel) tipikus koppanás jel, az ún. börszt (burst)

Elsőnek az időábrát mutatjuk be (4.3. ábra), amely szinte tankönyvbe illő börsztöt mutat. Ez a tipikus koppanás időjele. Ez persze nem óriási újdonság, hiszen ez jól ismert az irodalomból. A fém-fém kontaktusok közvetlen közelében elhelyezett gyorsulásérzékelők mindig ilyet mutatnak. A lecsengési paraméter a csillapítási tényezőtől függ, a spektrumtartalom sok hatás és az objektum méreteitől változik.  Az időjel megfelelő képe azt mutatja, hogy jó a mintavételezésünk, és helyesen parametrizáltuk a mérőműszert.

A két jel spektruma (4.4. ábra) számtalan csúcsot mutat. Ez, mint látni fogjuk a következő részben, jól egyezik azzal, hogy a számítások is számtalan, különböző felharmonikust várnak, szinte 30 Hz-enként.

4.4. ábra A jel spektruma. Jól látható, hogy a vizsgált tartományban nagyon sok módus van jelen

A spektrumokhoz képest, az átviteli függvények többet mutatnak, és jobban összevehetők leszek később a számításokkal. Az ANSYS eleve átviteli függvényeket és nem spektrumokat szolgáltat. A 4.5. ábra egy próba átvitel függvényt mutat, a fenti két pozíció között.

4.5.1 ábra A mért átviteli függvény a távoli (2.sz.) és a középponti (1.sz.) érzékelő között

4.5.2. ábra A 4.5.1 ábrán látható átviteli függvényhez tartozó fázisfüggvény

4.5 ábra A mért koherencia a két jel között

A 4.5.2 ábrán a 4.5.1 ábrán bemutatott átviteli függvényhez tartozó fázisfüggvény látható. Ennek sokan nem szentelnek elég figyelmet, a végeselem számító programok is általában csak az átvitel abszolút értékét jelenítik meg (alapesetben). A kísérlet számára már csak azért is fontos ez a függvény, mert sok minden leolvasható róla, jó támpontot ad a valódi mérések interpretálásában. Például, és ez jól látható már ebben a mérésben is, az első rezonancia frekvenciánál a gerjesztésre adott válasznak ugrásszerűen változik a fázisa. Ha a frekvenciát folyamatosan növeljük, akkor a rezonancia frekvenciánál 180 fokos ugrás várható a fázismenetben. Ez azonosításra nagyon jó fogódzkodót nyújt. Az adott mérésben egyes frekvencia sávokban a fázis lineáris függését figyelhetjük meg a frekvencia függvényében. Ez arra mutat, hogy azokon a frekvenciákon haladó, terjedő perturbációk jutnak el az 1. sz. érzékelőtől a 2. sz. érzékelőig.

## 5. A kitűzött tesztfeladat elemzése ANSYS végeselem modellel (Simon)

A teszteléshez egy nagyon egyszerű feladatot választottunk. Egy acéllemezt felfüggesztettünk úgy, hogy két lyukat fúrtunk a két (felső) sarkába. Az acéllemez képe az 5.1. sz. ábrán látható

5.1 sz. ábra az acéllemez képe és relatív méretei az ANSYS végeselem bemenő adataiként, középen a gerjesztés helye, jobb szélen a két lyuk, amivel felfüggesztettük

Az ANSYS program számítási feltételei és bemenő adatai a következők voltak:

Model Geometry

dyn_steel_board.SLDPRT

Type:  			Solidworks

Length Unit:   		Meters

Element Control:  	Program Controlled

Display Style:  		Part Color

Bounding Box

Length X:	0.724 m

Length Y:	2.2e-003 m

Length Z:		0.426 m

Properties

Volume:		6.7798e-004 m3

Mass:		5.3221 kg

Statistics

Bodies:	1

Active Bodies:	1

Nodes:	22438

Elements:	10843

Preferences

Import Solid Bodies:	Yes

Import Surface Bodies:	Yes

Import Line Bodies:		Yes

Parameter Processing:	Yes

Personal Parameter Key:	DS

CAD Attribute Transfer:	No

Named Selection Processing:	No

Material Properties Transfer:	Yes

CAD Associatively:			Yes

Import Coordinate Systems:	No

Reader Save Part File:		No

Import Using Instances:		Yes

Do Smart Update:			No

Attach File Via Temp File:		No

Analysis Type:			3-D

Mixed Import Resolution:		None

Enclosure and Symmetry Processing:	Yes

Az ANSYS programmal végezett számítások célja a sajátfrekvenciák és a saját módusok meghatározása volt. Az ANSYS végeselem általunk választott hálómodellje, a szükséges felbontású háromszögekből álló végeselemes hálót (5.2. ábra) helyez a lemezre, és ezen számítja ki a mechanikai erőket és dinamikai mozgásokat.

A Háló adatai:

Object Name:		Mesh

State:			Solved

Defaults

Physics Preference:	Mechanical

Relevance:		0

Advanced:

Relevance Center:		Fine

Element Size:		3.e-002 m

Shape Checking:		Standard Mechanical

Solid Element Midside Nodes:	Program Controlled

Straight Sided Elements:		No

Initial Size Seed:			Part

Smoothing:				High

Transition:				Fast

Statistics

Nodes:			22438

Elements:			10843

5.2 ábra Az ANSYS által kiválasztott végső hálózás. Vegyük észre, hogy a két lyuknál és a sarkokon sűrűbb a háló! A további sűrűsödési helyek akkor válnak csak világossá, ha megismerjük a számított saját módusok alakját.

### 5.1 Saját módusok, függőlegesen a két lyuknál felfüggesztett lap esetén

A sajátmódusok a kialakuló sajátfrekvenciák alakját jelentik. A sajátfrekvenciákat részben a lap méretei definiálják, mivel a széleiről verődik vissza a hullám, ami a sajátfrekvencia kialakulásában szerepet játszik, részben az egyéb határfeltételektől függ. Például, a mi esetünkben a két lyuk, részben fix pontnak számít, ahol az amplitúdó eleve kicsinyek kell, hogy legyen. Ennél pontosabban fogalmazva: a felfüggesztett lap elosztott gravitációs súlya (gravitációs vonzóerő) felfelé mutató ellenereje a két felfüggesztési pontban koncentrálva jelentkezik és hat a lapra az X negatív irányába (ez a felfelé). Tehát a lapra merőleges Y irányban a lap alsó, szabad széle zászlószerű lengést tud végezni, míg a felfüggesztés miatt a felső végén alig van kilengés. Ezt látjuk az 5.3 sz. ábrán

5.3.sz. ábra. A baloldalon lévő két felfüggesztési ponttal megfogott lap, a jobb oldalon lévő függőleges lefelé mutató X irányba egyre növekvő amplitúdójú alap harmonikusát mutatja az ábra.

Ennek frekvenciája közel 3 Hz, amit elsősorban a lap hosszával definiált (és persze a lap rugalmassági modulusaival. Vegyük észre, hogy a lap alján már a szélével párhuzamos a kilengések izoamplitúdójú mezője, míg, amint haladunk felfelé, egyre érezhetőbb lesz a két lyukkal történő felfelé húzás hatása, ami természetesen a szélek felé csökkenő amplitúdót eredményez, mivel ott az erőhatás a széleken nagyobb.

A következő módus a keresztirányú hajlítás módusa (5.4 ábra). A keresztirányú első, csavarodó módus, 13,4 Hz-en jelentkezik.

5.4. sz. ábra Keresztirányú első módus alakja a lapon. Látható, hogy a felfogó két lyuknál nincs ilyen mozgás, míg a lap alja (jobb szélen) teljesen megtekeredik

Az utolsó, még nem kombinált, módus 20,1 Hz-nél olyan, mint az első lobogás-szerű módus harmadik felharmonikusa a térben. Középen kilendül, míg alul a másik irányba lendül és felül is, csak kevésbé (5.5. ábra). Ez kell, hogy ilyen irányú mozgásokat le tudjunk írni.

Elvárható lenne, de nem jelentkezik, egy olyan alap módus itt, amely erre merőleges irányú, de a bal és jobb szélen ellentétes irányú, azaz a függőleges tengely mentén hajlik. Ennek a fél hullámhosszú alap módusa nem jelent meg az ANSYS elemzésben. Arra kell gondolnunk, hogy ez azért nincs, mert a felfüggesztési pontokban fix (rigid) rögzítési feltételeket adtunk meg. Ez természetesen NEM felel meg annak, ha kötélre felfüggesztjük a lemez a két lyuknál fogva. Ezért a kísérlet tervezésénél, ha megmaradunk az ANSYS fix rögzítésénél, akkor csavarkötéses rögzítést kellene alkalmazni.

5.5.sz. ábra A 20.1 Hz-es hullámzás alakja

A következő módusok már úgynevezett összetett módusok (5.6-5.8 ábrák). Az 5.6 ábrán bemutatott 44,7 Hz-es módus térbeli amplitúdó eloszlásában jól látható a keresztirányú csavarás és a hosszirányú lengés kombinációja. Fontos lesz majd a kísérletekben a zöld sáv. A zöld sáv lényegében a nem deformálódó terület, míg a kék és a piros a jelentős amplitúdójú deformációkat jelzi az adott módusban a negatív, ill. pozitív irányokba. A zöld sávokra telepített érzékelők nem „hallják” az adott módust.

5.6. ábra a 44,7 Hz-es módus

5.7 ábra 53,6 Hz-es módus

Az 5.6. ás 5.7 ábrán látható elliptikus aszimmetriák kialakulásában jelentős szerepet játszik az, hogy az x irányban számításba vettük a föld gravitációs terét.

5.8. ábra Egy magasabb módus amplitúdó eloszlása a 2D lapon

A fontos eredmény ebből csak az, hogy az a viszonylag kis eltérés ezen az alig félméteres lemezen, ami abból adódik, hogy két lyuknál fogva függőlegesen felfüggesztettük, és ezért a gravitációs erő miatt függőlegesen aszimmetria alakul ki, lényeges torzulásokat okoz a szimmetriában. Ez különösen a felsőbb modusoknál, illetve azok kombinált modusainál okoz jelentős torzulást: olyan aszimmetriát az ábrákon, amire nem is gondol az ember. Vegyük észre, (az alsóbb modusoknál elmondottakkal összhangban), hogy a sötétkék, azaz a negatív maximum, a sárga a pozitív maximum, és közötte valahol félúton vannak a süket pontok (zöld) sávmezői, ahol az érzékelők nem mérnek jelentős összetevőt az adott modus frekvenciáján.

Mindez részletesen is megtalálható a 2. mellékletben.

A további ábrázolás már túlságosan helyigényes lenne a jelentésben. Álljon itt egy

összesítő-áttekintő ábra az össze kialakuló modusokról!

### 5.2. ANSYS-szal számolt válaszfüggvények

A számítások megadták a sajátfrekvenciákat, és külön kiszámítottuk a válaszfüggvényeket (válaszokat) is, amelyet egy hipotetikus, a középső pontra mért ütésre ad a fémlap.

5.10. ábra A lap közepére mért ütésjel időbeni képe

5.11. ábra A lap közepén bejelöltük az „ütés” helyét, és alul a válaszdetektor helyét

A számított átviteli függvénynek megadjuk a lineáris (5.12. ábra), a logaritmikus képét (5.14. ábra), valamint a fázisátvitelnek a frekvencia-függését (5.14. ábra)

.

5.12 ábra Az amplitúdó-átviteli függvény, amelyen jól látható módon megjelennek a sajátfrekvenciák

5.13. ábra Az átviteli függvény fázisának frekvencia függése. Ez fontos, az eredmények értékelése szempontjából. Közismert, hogy az elsőrendű sajátfrekvenciáknál ennek a függvénynek 180 fokos fázisugrást kell mutatnia

Vegyük észre a fázisugrásokat az 5.13. sz. ábrán (Hz-ben):

54, 72, 112, 120, 132, 167, 215, 239, 331, 364, 376, 400, 410, 470 és 479 Hz.

5.14 ábra Az átviteli függvény, de most logaritmikus skálával. Az y tengely lényegében dBg értékben értendő, azaz pl. a 20 dBg a gravitációs gyorsulás 100-szorosa (de ez csak számítás, és ne feledjük, hogy a gerjesztő erő is 100 N volt.

5.15. ábra A fenti csúcsokat ábrázoltuk ezen a képen, hogy könnyű legyen leolvasni a sajátfrekvenciákat és azok amplitúdóit

Az 5.14 logaritmikus léptékű ábrán jobban láthatók a csúcsok. Ezek rendre:

3 (Hz), 20, 54, 72, 81, 111,  121, 131, 151, 166, 187, 217, 238, 266, 321, 330, 365,

376, 400, 411, 438, 449, 470 és 480 Hz-nél vannak.

Ez nagyon sok, és csak úgy tudjuk ábrázolni, hogy összerajzoltuk az csúcs amplitúdók és a frekvenciák függését pontonként az 5.16. ábrán

## 6. A Bosch-mérésekben használt felfogó új elemzése ANSYS-szal

Az előző fejezetben a tapasztalatok alapján azt szűrtük le, hogy az ANSYS eredmények a 2D lapon jól értelmezhetők. A korábbi számításoknak mintegy ellenőrzéseképp ANSYS-ra támaszkodva megismételtük (S. Gabor) a Bosch-mérésekhez használt egyszerűsített felfogó végeselem számítását. Ezt ismertetjük most ebben a fejezetben.

A következő 6.1.sz. ábrán az ANSYS modellezés  képét láthatjuk (illusztrációként)

6.1. ábra Az ANSYS modellezésre kerülő felfogó nézeti képe a rendszer bemenetén

Összehasonlítva a COSMOS és az ANSYS végeselem kódokkal számított sajátfrekvencia értékeket (vö. 6.1. táblázattal) az egyszerű mechanikus modellszámítással, azt tapasztaltjuk, hogy jó az egyezés, és az ANSYS-szal számolt értéke egy kicsit közelebb van a mechanikai modellszámításhoz.

6.1. Táblázat

| Sajátérték Nr. | számítás mechanikai modellel | COSMOS | ANSYS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1689Hz | 1722.9Hz | 1692.2Hz |

A további sajátfrekvenciák a következők:

| Nr. | COSMOS | ANSYS |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2076.9Hz | 2073Hz |
|  | ---- | 2819.3Hz |
|  | 3039.1 Hz | 3587.Hz |
| 5 | 4093.3 Hz | 4078.5Hz |

6.2. ábra A korábbi méréseinkben mért átviteli függvényben 2760 Hz-nél jelentkező 3.sz. csúcs

Külön figyelmet érdemel a 3. sajátfrekvencia, amelyet a COSMOS nem mutatott ki, vagy nem azon a frekvencián mutatott ki. Az is lehet, hogy a COSMOS-nál a 3039Hz-es összetevő voltaképpen a 2819-3587Hz-es két összetevő összeolvadása volt. Azért ilyen fontos ez az új ANSYS eredmény, mert a mérésekben volt egy 2700 Hz-körüli frekvencia csúcs (lásd 6.2. ábrát). Voltaképpen, a mérésben szereplő csúcsokból most már hármat sikeresen azonosítottunk a mérésekben. Nem értjük viszont az 1000Hz-nél mért erős összetevőt. A fázismérésekből egyértelműen sajátfrekvenciának minősített [1] 300 Hz körüli (elég gyenge, de határozott) összetevő pedig nem jelentkezik egyik végeselem számításban sem.

A teljes ANSYS eredmény-riport megtalálható a mellékletben. Ebből kiemeltünk néhány számunkra fontos eredményt.

ANSYS eredmények további kiemelendő eredményei

A következő ábrán a felfogó ANSYS változatát látjuk.

6.3. ábra A felfogó ANSYS programbeli modellje

Fordítsunk figyelmet a koordinátarendszer tengelyeire (jobb alsó sarok), mert erre szükségünk lesz az eredmények értelmezésénél!

6.2. táblázat     Az teljes modálanalízis eredménye (sajátfrekvenciák)

| Módus | Frekvenciája (Hz) |  | Módus | Frekvenciája (Hz) |  | Módus | Frekvenciája (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1692,2 |  | 9 | 4210 |  | 17 | 4576,8 |
| 2 | 2073 |  | 10 | 4210,3 |  | 18 | 4577,5 |
| 3 | 2819,3 |  | 11 | 4267,4 |  | 19 | 4585 |
| 4 | 3587 |  | 12 | 4326,1 |  | 20 | 4615 |
| 5 | 4078,5 |  | 13 | 4446,6 |  | 21 | 4833 |
| 6 | 4098,9 |  | 14 | 4535 |  | 22 | 5257 |
| 7 | 4195,6 |  | 15 | 4565,6 |  | 23 | 5267 |
| 8 | 4197,3 |  | 16 | 4576,8 |  | 24 | 5273 |

„Hát ez túl soknak tűnik. De vegyük észre”, hogy több csoport van, amelyek lényegében azonos frekvenciával rendelkeznek, vagy frekvenciájuk olyan kevéssé tér el, hogy biztos, hogy a mérésben összeolvadnak (valójában már az elméletben is). A csoportok kiválasztásban segíthet a 6.4 ábra

6.4. ábra A sajátmódusok sorszám szerint növekvő sajátfrekvenciái. Jól látható, hogy több plató is van benne

Ebből jól látható, hogy az 1,2,3, modusoknak eltérő frekvenciájuk van. De az 5. modustól már túl közeli frekvenciák vannak. Tehát várható, hogy az 5-6, nem bontható fel, a 7-8-9-10 is egy csúcsként jelentkezik, majd a 11-12 után a 13-14-15-16-17-18-19 szinte azonos frekvenciák, újra van egy 10-21 páros, majd a 22-23-24-25 megint egy összeolvadó csúcs.

Mivel mérni úgyis csak 3000 Hz-ig tudunk, álljon itt az első három saját modus képe!

6.5. ábra Az alul megfogott felfogó és a rajta lévő elektronikák teljes deformációi a 1700Hz-es sajátmódusnál

6.6 ábra A felfogó teljes deformációi 2073 Hz-es sajátmóduson

6.7. ábra A felfogó teljes deformációs mozgása a 2819Hz-es sajátmóduson

## 7. Négycsatornás mérések az acéllemezen a végeselem elemzések felhasználásával

Felhasználva azt az információt, amit a végeselem elemzéssel nyertünk, további méréseket végeztünk az acéllemezen a mérőberendezés jobb megismerése, a felhasznált programok begyakorlása, és a legvégül a végeselem elemzéssel készült számításokkal való összevethetőség vizsgálatára. A bevezetőben már elmondtuk, itt megismételjük: egy ilyen acéllemez, általános esetben, egy jól ismert, jól elemzett tárgy. Azért ezt választottuk teszt feladatnak, mert éppen jól ismertsége miatt, jól ellenőrizhető mérésekhez juthatunk.

Vizsgálatunk során a négydetektoros mérésekben a 0-1-2-3 számmal jelölt érzékelőinket a fémlemeznek azon a pontjaira helyeztük, amelyekben az ANSYS elemzés szerint az adott frekvencián „süket pontok vannak”. Azt várjuk, hogy azokban az érzékelőkben, amelyek valóban süket pontban vannak, az adott frekvencia-összetevő nem jelenik meg. Persze fontos, hogy a többi mérésben pedig jelenjen meg ez a sajátfrekvencia, mert csak így bizonyítható annak megléte. Frekvenciáról-frekvenciára haladunk a következőkben

### 7.1. „A28”Hz-es elrendezés

7.1. ábra Az érzékelők felerősítési pontjai ebben a mérésben

7.2. ábra A ’0’-val jelölt pontban mért spektrum

Megállapítások: A legerősebb a 494Hz-es komponens.

Csúcsokat mértünk:

Nagyon gyengék: 25, 62, 104, 294 332, 422 Hz

Jelentősebbek: 119, 219, 279, 321, 364,391,494 Hz

Azt várjuk, hogy a 28Hz-es komponense nem jelenik meg. Helyette itt is, és a következőkben is 24-25 Hz-nél látunk egy komponenst. Itt elég gyenge, de nem zérus.

### 7.2. A „B67Hz”-es elrendezés elrendezésben kapott eredmények

7.3. ábra Az érzékelők felerősítési helyei ebben a mérésben

7.4. ábra  A „0”-val jelölt pontban mért spektrum

Vegyük észre, hogy a 496Hz-es előbb domináns komponens itt szinte nincs is, míg a 213, 389 és 423 Hz-es összetevők uralkodnak.

Gyenge összetevők: 24,104, 170, 219, 279, 439(!) Hz

Erős összetevők: 56, 62, 119,139,165,188, 213, 267, 295, 320, 337, 366,389, 423 Hz

Ha a 67Hz az elméleti 62Hz-es összetevőnek felel meg, akkor nem látszik igazolódni, hogy süket pontban sikerült mérnünk.

### 7.3. A „C259Hz”-es mérési elrendezés

7.5. ábra Az érzékelők felerősítési pontjai

7.6. ábra A „0”-val jelölt pontban mért spektrum

Értékelés: 104, 219, 279 és 392 Hz-es csúcsok a dominánsak.

Gyenge csúcsok: 24, 119, 139, 156, 164, 331, 366, 409,423, 493 Hz

Erős összetevők: 62, 104, 189, 219, 279, 295, 321, 392, Hz

Vegyük észre, hogy az előbbiekben szereplő 267Hz-es komponens teljesen hiányzik. Ennek okát a módus elemzés tárja fel. A 7.5. sz. ábrán jól látható, hogy az érzékelők felrögzítését úgy választottuk ki, hogy azok pont a „zöld területekre essenek. Ezek az ANSYS számításban azok a területek, amelyek sem pozitív (piros) sem negatív (kék) irányban nem mutatnak jelentős amplitúdót. Pontosabban ezek azok a területek, amelyeket csomópontoknak nevezhetünk, ha ragaszkodunk a húrrezgésnél bevált fogalmakhoz. Azaz ezeken a területeken nem, vagy alig mérhető az adott összetevő. Itt az adott összetevő a 260Hz körüli sajátfrekvencia-módus. Ezért hiányzik ebből a spektrumból. Ez jól mutatja a mért és számított módusok egyezőségét.

7.7. ábra A négy különböző helyre felhelyezett érzékelőkkel mért spektrumok

A 7.7. ábrán egymásra rajzoltuk mind a négy érzékelővel mért spektrumot, egy jóval szélesebb frekvenciasávban. Vegyük észre, hogy számos összetevő egybeesik, de a szimmetriák miatt ennél jobb egyezést várnánk. Ennek pontosítása a következő kutatási szakasz feladata lesz. Valószínű, hogy a gyenge méhviaszos, kézzel történő felrögzítés adja a legnagyobb különbséget a mért spektrumok között.

### 7.4. A „D321Hz”-es elrendezés

7.8. ábra Az érzékelők felrögzítési pontja a „D321 Hz”-es mérésben

7.9. ábra A D321Hz-es mérésben a „0” jelű érzékelővel mért spektrum

Gyenge összetevők: 24, 79, 267, 280, a többi

Erős összetevők: 62, 104, 119, 156, 165, 188, 212, 219, 293, 321, 338, 365, 39, 421, 493Hz

Az előbb kifejtettek szerint az várhatnánk, hogy a 321Hz-es összetevő nem jelenik meg. De előbb tekintsünk a 7.8 ábrára. Látható, hogy tévedtünk a felrögzítés helyének kiválasztásában. Igaz, „zöld” területre esett, mert a szintvonalak szerint piciny az amplitúdó, de valójában a pozitív maximum helyén van a „0”-ás érzékelő. Nem csak a színeket kellett volna figyelembe vennünk a mérés tervezésekor, hanem a szimmetriákat is! Világos, hogy a kék színnel jelölt részeknél negatív minimum van, akkor a ”tojások” közepéhez (ahová az érzékelőket rögzítettük) a pozitív maximum tartozna, és nem a zölddel jelölt zérus elmozdulás. A zérus abból adódott, hogy a kék széllel kerített „tojás” közepe” pozitív irányban már nem tud elmozdulni, de azért leng ezen a frekvencián, csak nem nulla körüli lengéssel, hanem negatív középérték körül leng. Ily módon ez a mérés teljesen értelmezhető.

7.10. ábra Lényegében valamennyi 50Hz feletti sajátfrekvencia hiányzik. Ma még nem értjük, hogy csak rosszul mértünk-e vagy valóban itt a felsőbb frekvenciák hiánya a süket pontba való érzékelő-helyezés eredménye-e. A következő kutatási szakaszban ennek tisztázása is feladtunk lesz.

### 7.5. A „E481Hz”-es elrendezésben mért spektrum

7.11. ábra Érzékelők és az gerjesztési pont helye ebben a mérésben

7.12. ábra A „0” pontban mért spektrum

Gyenge komponensek: 21, 104, 165, 188, 331

Erős összetevők: 61, 119, 138,155, 212, 218, 265, 279, 295, 320, 338, 364,389, 421, 493 Hz.

A 480-hoz közeli 495Hz-es frekvencia valóban gyengébb ebben a mérésben. DE az előző D321-es méréshez hasonlítva itt nem volt gond a mérési hely kiválasztása.

### 7.6. A különböző mérésekben kapott eredmények összevetése

Az összes ábra mind kicsit más. Ez így első látásra elég áttekinthetetlen, ezért kigyűjtöttük az előző ábrákon szemmel kijelölt csúcsok frekvenciát egy táblázatban és igen konzisztens eredményt kaptunk.

7.1. táblázat

| Grafikusan kijelölt csúcsok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elrendezés neve | A28 | B67 | C259 | D321 | E481 |
|  | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 |
|  |  | 56 |  |  |  |
|  | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 |
|  | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
|  |  | 139 | 139 |  | 138 |
|  |  |  | 156 | 156 | 155 |
|  |  | 165 | 164 | 165 | 165 |
|  |  | 188 | 189 | 188 | 188 |
|  |  | 213 |  | 212 | 212 |
|  | 219 | 219 | 219 | 219 | 218 |
|  |  | 267 |  | 267 | 265 |
|  | 279 | 279 | 279 | 280 | 279 |
|  | 294 | 295 | 295 | 293 | 295 |
|  | 321 | 320 | 321 | 321 | 321 |
|  | 332 | 337 | 331 | 338 | 338 |
|  | 364 | 366 | 366 | 365 | 365 |
|  | 391 | 389 | 392 | 390 | 389 |
|  |  |  | 409 |  |  |
|  | 422 | 423 | 423 | 421 | 421 |
|  | 494 | 493 | 493 | 493 | 493 |

Annyi mindenképpen megállapítható ebből, hogy a következő frekvenciák mindegyik mérésben jelentkeznek:

24; 62; 104; 119; 219; 279; 294; 321; 365; 390; 422; 494; (plusz-mínusz 1 Hz)

Ezt kellene összevetnünk az ASYS számítás eredményével. Meg kell vallanunk, ma még csak itt tartunk. Az összevetés csak ígéretes, de nem eredményes.  Az ANSYS-szal számított sajátfrekvenciák többsége eltér a mért értéktől. Az ANSYS-szal számított válasz-függvény első látásra alig emlékeztet a mértre.

7.13. ábra

A jobb összevethetőség kedvéért, megpróbáljuk itt egymás alá rajzolni a fenti számított és a négy detektorral mért összerajzolt spektrumokat, hasonló frekvencia felbontásra.

.

7.14. ábra

Ebben van hasonlóság, de nincs igazi egyezés

## 8. Összefoglalás — a kutatási szakasz eredményei és további mérések tervei

### 8.1. Eredmények

E a kutatási szakasz eredményei az alábbiak szerint összegezhetők.

- Kiválasztottunk egy a célnak megfelelő, de árfekvésben nem túl drága mérőeszközt, ami lehetővé tette, hogy felépítsünk egy négycsatornás, komplett mérőberendezést.

- Megépítettük a mérőberendezést, elkészítettük az első mérőprogramot, amely képes a megfelelő mintavételezésre, az auto- és keresztspektrumok, valamint az átviteli függvények előállítására a mért jelekből.

- Méréseket végeztünk a fenti rendszerrel egy 2D fémlapon, amelyek tökéletesen igazolták a mérőrendszer helyes működését

- ANSYS végeselem programmal kiszámítottuk a függőlegesen felfüggesztett 2D fémlap sajátmódusait és sajátfrekvenciáit figyelembe véve a nehézségi erő hatását is, meghatároztuk a sajátmódusok amplitúdójának kétdimenziós eloszlását, és rámutattunk a gravitáció okozta aszimmetriákra

- Az ANSYS programmal kapott eredményeket felhasználva a fenti eloszlások „süket pontjaiba” helyezett négy érzékelővel méréseket végeztünk. A kapott spektrumokban jelentkező sajátfrekvenciák 70%-a jól egyezett az ANSYS számítási eredményekkel (10%-os szóráson belül), számos süket pontban valóban az összetevő csökkenését mutattuk ki. Ez mind a méréseket, mind a számítások helyességét igazolja, - noha nem tekintendő meglepő új tudományos eredménynek.

- ANSYS végeselem programmal újra számítottuk a Bosch-mérésekben használt felfogó sajátmódusait. A korábbi [1] COSMOS-szal számított sajátértékekhez képes egy új csúcsot kaptunk 2800Hz-nél, ami jól magyarázza a korábbi mérésekben [1] mért harmadik jelentős csúcsot. Ennek elmaradását a korábbi számításokban azzal indokoltuk, hogy ott a két frekvencia helyett egy középcsúcs jelentkezett. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a végeselem eljárásoknál ilyen eltérésekre figyelni kell.

### 8.2. További mérési tervek

Eddigi tevékenységünk során eljutottunk odáíg, hogy a „spektrumokban már látszanak a csúcsok, és a végelem-elemzésben is látszanak a csúcsok”, az elemzés ugyanakkor természetesen további lépéseket igényel. A folytatásban a méréskörülményeket kell előbb közelítenünk az ANSYS elemzésekhez. Tekintettel kell lennünk a megfogásra, az ütésekre, azok dinamikájára. A gerjesztésben célszerűbb, ha random fehérzaj gerjesztést használunk.

E tervezett lépéseket követően az anyagi paraméterek beállítása következik. Az anyagi paraméterek finomhangolásával el kell érni először a sajátfrekvencia egyezését a mérésben és az elemzésben. Ezzel kalibráljuk az egész elemzést. A leírt feladat elemek teljesítése nyomán  lezárhatjuk az új módszerek megismerésének és bekalibrálásának a szakaszát.

Soros lépésként visszatérhetünk a Bosch-rázási feladatban használt befogók vizsgálatára. Újra, most már a kalibrált és pontosított ANSYS-szal kívánjuk kiszámítania sajátfrekvenciákat, és azokat megmérni a rázópadon is, most már az új 4 csatornás eszközökkel. Remélhetően sokkal jobb egyezéshez tudunk jutni.

Ezután kerül majd sor a „még inkább érdemi” feladatokra. Meg kívánjuk vizsgálni, hogy a műszerfalba elhelyezett mérőműszerek, ha ott vannak felfogva, ahol a gépkocsikban a felfogó helyük van, akkor függőleges zökkenéseknél milyen gyorsulást szenvednek az elektronikák bennük. A cél érdekében az egész mérőműszert „le fogjuk modellezni”, és az átvitelét meghatározni adott befogási pontok mellett. A gerjesztéshez pedig ki kell fejlesztenünk egy shock-teszthez alkalmas ejtőgépet, ami szimulálni tudja a kátyúkat.

## MELLÉKLETEK

## M1. A mérésekhez gyártott felfogó ANSYS elemzésének eredményei részletesen

#### Units

TABLE 1

| Unit System | Metric (m, kg, N, °C, s, V, A) |
| --- | --- |
| Angle | Degrees |
| Rotational Velocity | rad/s |

#### Modell

Geometry

TABLE 2
Model > Geometry

| Object Name | Geometry |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Source | C:\Documents and Settings\a\My Documents\Projects\Fixierung\Felfogólap\Sim_Assem.SLDASM |
| Type | SolidWorks |
| Length Unit | Meters |
| Element Control | Program Controlled |
| Display Style | Part Color |
| Bounding Box |
| Length X | 0.29 m |
| Length Y | 9.e-002 m |
| Length Z | 8.62e-002 m |
| Properties |
| Volume | 1.1405e-003 mł |
| Mass | 1.9789 kg |
| Statistics |
| Bodies | 7 |
| Active Bodies | 7 |
| Nodes | 304797 |
| Elements | 203209 |
| Preferences |
| Import Solid Bodies | Yes |
| Import Surface Bodies | Yes |
| Import Line Bodies | Yes |
| Parameter Processing | Yes |
| Personal Parameter Key |  |
| CAD Attribute Transfer | Yes |
| CAD Attribute Prefixes |  |
| Named Selection Processing | Yes |
| Named Selection Prefixes |  |
| Material Properties Transfer | Yes |
| CAD Associativity | Yes |
| Import Coordinate Systems | No |
| Reader Save Part File | No |
| Import Using Instances | Yes |
| Do Smart Update | No |
| Attach File Via Temp File | No |
| Analysis Type | 3-D |
| Mixed Import Resolution | None |
| Enclosure and Symmetry Processing | Yes |

TABLE 3
Model > Geometry > Parts

| Object Name | YAW rate sensor-6 | YAW rate sensor-3 | YAW rate sensor-1 | YAW rate sensor-2 | YAW rate sensor-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Meshed |
| Graphics Properties |
| Visible | Yes |
| Transparency | 1 |
| Definition |
| Suppressed | No |
| Material | Polyethylene |
| Stiffness Behavior | Flexible |
| Nonlinear Material Effects | Yes |
| Bounding Box |
| Length X | 7.96e-002 m |
| Length Y | 7.8471e-002 m |
| Length Z | 3.31e-002 m |
| Properties |
| Volume | 1.0808e-004 mł |
| Mass | 0.10267 kg |
| Centroid X | 0.16344 m | 7.8441e-002 m | -6.559e-003 m | 0.16344 m | 7.8441e-002 m |
| Centroid Y | -1.387e-003 m |
| Centroid Z | -4.5018e-002 m | 5.6008e-003 m |
| Moment of Inertia Ip1 | 3.0203e-005 kg·m˛ |
| Moment of Inertia Ip2 | 5.1509e-005 kg·m˛ |
| Moment of Inertia Ip3 | 6.2176e-005 kg·m˛ |
| Statistics |
| Nodes | 28471 | 29950 | 30902 | 29740 | 30924 |
| Elements | 18711 | 19714 | 20355 | 19600 | 20353 |
| CAD Parameters |
| D1@Sketch1@YAW rate sensor.Part | 66 |  |
| D2@Sketch1@YAW rate sensor.Part | 42.9 |  |
| D1@Extrude1@YAW rate sensor.Part | 33.1 |  |
| D1@Sketch2@YAW rate sensor.Part | 33 |  |
| D2@Sketch2@YAW rate sensor.Part | 40.1 |  |
| D3@Sketch2@YAW rate sensor.Part | 2 |  |
| D1@Extrude2@YAW rate sensor.Part | 7.5 |  |
| D1@Fillet1@YAW rate sensor.Part | 5 |  |
| D1@Fillet2@YAW rate sensor.Part | 2 |  |
| D1@Sketch3@YAW rate sensor.Part | 31 |  |
| D2@Sketch3@YAW rate sensor.Part | 6.1 |  |
| D1@Fillet4@YAW rate sensor.Part | 2 |  |
| D1@Fillet5@YAW rate sensor.Part | 2 |  |
| D1@Sketch4@YAW rate sensor.Part | 35 |  |
| D2@Sketch4@YAW rate sensor.Part | 24 |  |
| D1@Extrude3@YAW rate sensor.Part | 13.6 |  |
| D1@Fillet6@YAW rate sensor.Part | 2 |  |
| D1@Sketch5@YAW rate sensor.Part | 0 |  |
| D2@Sketch5@YAW rate sensor.Part | 3 |  |
| D1@Cut-Extrude2@YAW rate sensor.Part | 10 |  |

TABLE 4
Model > Geometry > Parts

| Object Name | YAW rate sensor-5 | paletta (felfogólap3)-1 |
| --- | --- | --- |
| State | Meshed |
| Graphics Properties |
| Visible | Yes |
| Transparency | 1 |
| Definition |
| Suppressed | No |
| Material | Polyethylene | Aluminum Alloy |
| Stiffness Behavior | Flexible |
| Nonlinear Material Effects | Yes |
| Bounding Box |
| Length X | 7.96e-002 m | 0.29 m |
| Length Y | 7.8471e-002 m | 9.e-002 m |
| Length Z | 3.31e-002 m | 2.e-002 m |
| Properties |
| Volume | 1.0808e-004 mł | 4.9201e-004 mł |
| Mass | 0.10267 kg | 1.3629 kg |
| Centroid X | -6.559e-003 m | 8.0621e-002 m |
| Centroid Y | -1.387e-003 m | -1.1601e-003 m |
| Centroid Z | -4.5018e-002 m | -1.9709e-002 m |
| Moment of Inertia Ip1 | 3.0203e-005 kg·m˛ | 9.6648e-004 kg·m˛ |
| Moment of Inertia Ip2 | 5.1509e-005 kg·m˛ | 9.4131e-003 kg·m˛ |
| Moment of Inertia Ip3 | 6.2176e-005 kg·m˛ | 1.0286e-002 kg·m˛ |
| Statistics |
| Nodes | 30011 | 124799 |
| Elements | 19749 | 84727 |
| CAD Parameters |
| D1@Sketch1@paletta (felfogólap3).Part |  | 290 |
| D2@Sketch1@paletta (felfogólap3).Part |  | 90 |
| D1@Extrude1@paletta (felfogólap3).Part |  | 20 |
| D1@Plane1@paletta (felfogólap3).Part |  | 45 |
| D2@Hole Thread9@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread8@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread7@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread6@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread5@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread4@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| Thru Tap Drill Dia.@Sketch6@paletta (felfogólap3).Part |  | 5 |
| Thru Tap Drill Depth@Sketch6@paletta (felfogólap3).Part |  | 20 |
| D1@Sketch5@paletta (felfogólap3).Part |  | 62 |
| D2@Sketch5@paletta (felfogólap3).Part |  | 60 |
| D3@Sketch5@paletta (felfogólap3).Part |  | 85 |
| D4@Sketch5@paletta (felfogólap3).Part |  | 85 |
| D5@Sketch5@paletta (felfogólap3).Part |  | 14 |
| D2@Hole Thread17@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread16@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread15@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread14@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread13@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| D2@Hole Thread12@paletta (felfogólap3).Part |  | 6 |
| Thru Tap Drill Dia.@Sketch11@paletta (felfogólap3).Part |  | 5 |
| Thru Tap Drill Depth@Sketch11@paletta (felfogólap3).Part |  | 20 |
| D1@Sketch10@paletta (felfogólap3).Part |  | 62 |
| D2@Sketch10@paletta (felfogólap3).Part |  | 62 |
| D3@Sketch10@paletta (felfogólap3).Part |  | 62 |
| D4@Sketch10@paletta (felfogólap3).Part |  | 40 |
| D5@Sketch10@paletta (felfogólap3).Part |  | 20 |
| Thru Hole Dia.@Sketch13@paletta (felfogólap3).Part |  | 9 |
| Thru Hole Depth@Sketch13@paletta (felfogólap3).Part |  | 90 |
| C'Bore Dia.@Sketch13@paletta (felfogólap3).Part |  | 15 |
| C'Bore Depth@Sketch13@paletta (felfogólap3).Part |  | 48 |
| D1@Sketch14@paletta (felfogólap3).Part |  | 200 |
| Tap Drill Dia.@Sketch15@paletta (felfogólap3).Part |  | 6.8 |
| Tap Drill Depth@Sketch15@paletta (felfogólap3).Part |  | 19.75 |
| Drill Angle@Sketch15@paletta (felfogólap3).Part |  | 118 |

FIGURE 1
Model > Geometry > Figure

Connections

TABLE 5
Model > Connections

| Object Name | Connections |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Auto Detection |
| Generate Contact On Update | Yes |
| Tolerance Type | Slider |
| Tolerance Slider | 0. |
| Tolerance Value | 7.8911e-004 m |
| Face/Face | Yes |
| Face/Edge | No |
| Edge/Edge | No |
| Priority | Include All |
| Same Body Grouping | Yes |
| Revolute Joints | Yes |
| Fixed Joints | Yes |
| Transparency |
| Enabled | Yes |

TABLE 6
Model > Connections > Contact Regions

| Object Name | Contact Region | Contact Region 2 | Contact Region 3 | Contact Region 4 | Contact Region 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Scope |
| Scoping Method | Geometry Selection |
| Contact | 3 Faces |
| Target | 1 Face |
| Contact Bodies | YAW rate sensor-6 | YAW rate sensor-3 | YAW rate sensor-1 | YAW rate sensor-2 | YAW rate sensor-4 |
| Target Bodies | paletta (felfogólap3)-1 |
| Definition |
| Type | Bonded |
| Scope Mode | Automatic |
| Behavior | Symmetric |
| Suppressed | No |
| Advanced |
| Formulation | Pure Penalty |
| Normal Stiffness | Program Controlled |
| Update Stiffness | Never |
| Thermal Conductance | Program Controlled |
| Pinball Region | Program Controlled |

TABLE 7
Model > Connections > Contact Regions

| Object Name | Contact Region 6 |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Scope |
| Scoping Method | Geometry Selection |
| Contact | 3 Faces |
| Target | 1 Face |
| Contact Bodies | YAW rate sensor-5 |
| Target Bodies | paletta (felfogólap3)-1 |
| Definition |
| Type | Bonded |
| Scope Mode | Automatic |
| Behavior | Symmetric |
| Suppressed | No |
| Advanced |
| Formulation | Pure Penalty |
| Normal Stiffness | Program Controlled |
| Update Stiffness | Never |
| Thermal Conductance | Program Controlled |
| Pinball Region | Program Controlled |

Mesh

TABLE 8
Model > Mesh

| Object Name | Mesh |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Defaults |
| Physics Preference | Mechanical |
| Relevance | 0 |
| Advanced |
| Relevance Center | Fine |
| Element Size | Default |
| Shape Checking | Standard Mechanical |
| Solid Element Midside Nodes | Program Controlled |
| Straight Sided Elements | No |
| Initial Size Seed | Active Assembly |
| Smoothing | High |
| Transition | Fast |
| Statistics |
| Nodes | 304797 |
| Elements | 203209 |

TABLE 9
Model > Mesh > Mesh Controls

| Object Name | Patch Independent |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Scope |
| Scoping Method | Geometry Selection |
| Geometry | 7 Bodies |
| Definition |
| Suppressed | No |
| Method | Tetrahedrons |
| Algorithm | Patch Independent |
| Element Midside Nodes | Use Global Setting |
| Defined By | Max Element Size |
| Max Element Size | 5.e-003 m |
| Define Defeaturing Tolerance | No |
| Curvature and Proximity Refinement | Yes |
| Min Size Limit | 2.e-003 m |
| Num Cells Across Gap | Default |
| Span Angle | Coarse |
| Minimum Edge Length | 3.1416e-003 m |

FIGURE 2
Model > Mesh > Figure

Named Selections

TABLE 10
Model > Named Selections > Named Selections

| Object Name | Problematic Geometry |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Scope |
| Geometry | 1 Face |
| Statistics |
| Type | Manual |
| Total Selection | 1 Face |
| Suppressed | 0 |
| Hidden | 0 |

#### Modal

TABLE 11
Model > Analysis

| Object Name | Modal |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Physics Type | Structural |
| Analysis Type | Modal |
| Options |
| Reference Temp | 22. °C |

TABLE 12
Model > Modal > Initial Condition

| Object Name | Initial Condition |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Initial Condition Environment | None |

TABLE 13
Model > Modal > Analysis Settings

| Object Name | Analysis Settings |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Options |
| Max Modes to Find | 25 |
| Limit Search to Range | No |
| Solver Controls |
| Solver Type | Program Controlled |
| Output Controls |
| Calculate Stress | No |
| Calculate Strain | No |
| Analysis Data Management |
| Solver Files Directory | C:\Documents and Settings\a\My Documents\Projects\Fixierung\Fixierung_sim_2 Simulation Files\Modal\ |
| Future Analysis | None |
| Save ANSYS db | No |
| Delete Unneeded Files | Yes |

TABLE 14
Model > Modal > Loads

| Object Name | Fixed Support |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Scope |
| Scoping Method | Geometry Selection |
| Geometry | 1 Face |
| Definition |
| Type | Fixed Support |
| Suppressed | No |

FIGURE 3
Model > Modal > Fixed Support > Figure

Solution

TABLE 15
Model > Modal > Solution

| Object Name | Solution |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Adaptive Mesh Refinement |
| Max Refinement Loops | 1. |
| Refinement Depth | 2. |

The following bar chart indicates the frequency at each calculated mode.

FIGURE 4
Model > Modal > Solution

TABLE 16
Model > Modal > Solution

| Mode | Frequency [Hz] |
| --- | --- |
| 1. | 1692.2 |
| 2. | 2073. |
| 3. | 2819.3 |
| 4. | 3587. |
| 5. | 4078.5 |
| 6. | 4098.9 |
| 7. | 4195.9 |
| 8. | 4197.3 |
| 9. | 4210. |
| 10. | 4210.3 |
| 11. | 4267.4 |
| 12. | 4326.1 |
| 13. | 4446.6 |
| 14. | 4535. |
| 15. | 4565.6 |
| 16. | 4574.5 |
| 17. | 4576.8 |
| 18. | 4577.1 |
| 19. | 4585.1 |
| 20. | 4614.8 |
| 21. | 4833.3 |
| 22. | 5257.4 |
| 23. | 5266.6 |
| 24. | 5273.3 |
| 25. | 5275.4 |

TABLE 17
Model > Modal > Solution > Solution Information

| Object Name | Solution Information |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Solution Information |
| Solution Output | Solver Output |
| Newton-Raphson Residuals | 0 |
| Update Interval | 2.5 s |
| Display Points | All |

TABLE 18
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Total Deformation | Total Deformation 2 | Total Deformation 3 | Total Deformation 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Results |
| Frequency | 1692.2 Hz | 2073. Hz | 2819.3 Hz | 3587. Hz |
| Minimum | 0. m |
| Maximum | 1.4163 m | 1.9689 m | 2.3344 m | 3.5941 m |
| Minimum Occurs On | paletta (felfogólap3)-1 |
| Maximum Occurs On | paletta (felfogólap3)-1 | YAW rate sensor-1 | YAW rate sensor-5 |

FIGURE 5
Model > Modal > Solution > Total Deformation > Figure

FIGURE 6
Model > Modal > Solution > Total Deformation 2 > Figure

FIGURE 7
Model > Modal > Solution > Total Deformation 3 > Figure

FIGURE 8
Model > Modal > Solution > Total Deformation 4 > Figure

#### Material Data

Polyethylene

TABLE 19
Polyethylene > Constants

| Structural |
| --- |
| Young's Modulus | 1.1e+009 Pa |
| Poisson's Ratio | 0.42 |
| Density | 950. kg/mł |
| Thermal Expansion | 2.3e-004 1/°C |
| Tensile Yield Strength | 2.5e+007 Pa |
| Compressive Yield Strength | 0. Pa |
| Tensile Ultimate Strength | 3.3e+007 Pa |
| Compressive Ultimate Strength | 0. Pa |
| Thermal |
| Thermal Conductivity | 0.28 W/m·°C |
| Specific Heat | 296. J/kg·°C |

Aluminum Alloy

TABLE 20
Aluminum Alloy > Constants

| Structural |
| --- |
| Young's Modulus | 7.1e+010 Pa |
| Poisson's Ratio | 0.33 |
| Density | 2770. kg/mł |
| Thermal Expansion | 2.3e-005 1/°C |
| Tensile Yield Strength | 2.8e+008 Pa |
| Compressive Yield Strength | 2.8e+008 Pa |
| Tensile Ultimate Strength | 3.1e+008 Pa |
| Compressive Ultimate Strength | 0. Pa |
| Thermal |
| Specific Heat | 875. J/kg·°C |
| Electromagnetics |
| Relative Permeability | 1. |
| Resistivity | 5.7e-008 Ohm·m |

FIGURE 9
Aluminum Alloy > Thermal Conductivity

TABLE 21
Aluminum Alloy > Thermal Conductivity > Thermal Conductivity vs. Temperature

| Temperature °C | Thermal Conductivity W/m·°C |
| --- | --- |
| -100. | 114. |
| 0. | 144. |
| 100. | 165. |
| 200. | 175. |

FIGURE 10
Aluminum Alloy > Alternating Stress

TABLE 22
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Property Attributes

| Interpolation | Semi-Log |
| --- | --- |
| Mean Curve Type | R-Ratio |

TABLE 23
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Alternating Stress Curve Data

Mean Value

-1.

-0.5

0.

0.5

TABLE 24
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Alternating Stress vs. Cycles

| Cycles | Alternating Stress Pa |
| --- | --- |
| 1700. | 2.758e+008 |
| 5000. | 2.413e+008 |
| 34000 | 2.068e+008 |
| 1.4e+005 | 1.724e+008 |
| 8.e+005 | 1.379e+008 |
| 2.4e+006 | 1.172e+008 |
| 5.5e+007 | 8.963e+007 |
| 1.e+008 | 8.274e+007 |

## M2. Az egyszerű, felfüggesztett fémlap ANSYS elemzésnek részletező eredményei

#### Units

TABLE 1

| Unit System | Metric (m, kg, N, °C, s, V, A) |
| --- | --- |
| Angle | Degrees |
| Rotational Velocity | rad/s |

Model

Geometry

TABLE 2
Model > Geometry

| Object Name | Geometry |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Source | C:\Documents and Settings\a\My Documents\Projects\dyn_steel_board\dyn_steel_board.SLDPRT |
| Type | SolidWorks |
| Length Unit | Meters |
| Element Control | Program Controlled |
| Display Style | Part Color |
| Bounding Box |
| Length X | 0.724 m |
| Length Y | 2.2e-003 m |
| Length Z | 0.426 m |
| Properties |
| Volume | 6.7798e-004 mł |
| Mass | 5.3221 kg |
| Statistics |
| Bodies | 1 |
| Active Bodies | 1 |
| Nodes | 22438 |
| Elements | 10843 |
| Preferences |
| Import Solid Bodies | Yes |
| Import Surface Bodies | Yes |
| Import Line Bodies | Yes |
| Parameter Processing | Yes |
| Personal Parameter Key | DS |
| CAD Attribute Transfer | No |
| Named Selection Processing | No |
| Material Properties Transfer | Yes |
| CAD Associativity | Yes |
| Import Coordinate Systems | No |
| Reader Save Part File | No |
| Import Using Instances | Yes |
| Do Smart Update | No |
| Attach File Via Temp File | No |
| Analysis Type | 3-D |
| Mixed Import Resolution | None |
| Enclosure and Symmetry Processing | Yes |

TABLE 3
Model > Geometry > Parts

| Object Name | dyn_steel_board |
| --- | --- |
| State | Meshed |
| Graphics Properties |
| Visible | Yes |
| Transparency | 1 |
| Definition |
| Suppressed | No |
| Material | Structural Steel |
| Stiffness Behavior | Flexible |
| Nonlinear Material Effects | Yes |
| Coordinate System | Global Coordinate System |
| Bounding Box |
| Length X | 0.724 m |
| Length Y | 2.2e-003 m |
| Length Z | 0.426 m |
| Properties |
| Volume | 6.7798e-004 mł |
| Mass | 5.3221 kg |
| Centroid X | 0.36206 m |
| Centroid Y | 1.1e-003 m |
| Centroid Z | -0.213 m |
| Moment of Inertia Ip1 | 8.0368e-002 kg·m˛ |
| Moment of Inertia Ip2 | 0.31248 kg·m˛ |
| Moment of Inertia Ip3 | 0.23212 kg·m˛ |
| Statistics |
| Nodes | 22438 |
| Elements | 10843 |

Coordinate Systems

TABLE 4
Model > Coordinate Systems > Coordinate System

| Object Name | Global Coordinate System | Coordinate System - high | Coordinate System - middle | Coordinate System - low | Coordinate System - Delay_1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Type | Cartesian |
| Ansys System Number | 0. |  |
| Ansys System |  | Program Controlled |
| Origin |
| Origin X | 0. m | 0.1 m | 0.362 m | 0.65 m | 0.45 m |
| Origin Y | 0. m | 2.2e-003 m |
| Origin Z | 0. m | -0.1 m | -0.213 m |
| Define By |  | Global Coordinates |
| Location |  | Defined |
| Directional Vectors |
| X Axis Data | [ 1. 0. 0. ] |
| Y Axis Data | [ 0. 1. 0. ] |
| Z Axis Data | [ 0. 0. 1. ] |
| Principal Axis |
| Axis |  | X |
| Define By |  | Global X Axis |
| Orientation About Principal Axis |
| Axis |  | Y |
| Define By |  | Default |
| Transformations |
| Base Configuration |  | Absolute |
| Transformed Configuration |  | [ 0.1 2.2e-003 -0.1 ] | [ 0.362 2.2e-003 -0.1 ] | [ 0.65 2.2e-003 -0.1 ] | [ 0.45 2.2e-003 -0.213 ] |

FIGURE 1
Model > Coordinate Systems > Global Coordinate System > Figure

FIGURE 2
Model > Coordinate Systems > Coordinate System - high > Figure

FIGURE 3
Model > Coordinate Systems > Coordinate System - middle > Figure

FIGURE 4
Model > Coordinate Systems > Coordinate System - low > Figure

FIGURE 5
Model > Coordinate Systems > Coordinate System - Delay_1 > Figure

TABLE 5
Model > Coordinate Systems > Coordinate System

| Object Name | Coordinate System - Delay_2 |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Type | Cartesian |
| Ansys System | Program Controlled |
| Origin |
| Define By | Global Coordinates |
| Origin X | 0.65 m |
| Origin Y | 2.2e-003 m |
| Origin Z | -0.213 m |
| Location | Defined |
| Principal Axis |
| Axis | X |
| Define By | Global X Axis |
| Orientation About Principal Axis |
| Axis | Y |
| Define By | Default |
| Directional Vectors |
| X Axis Data | [ 1. 0. 0. ] |
| Y Axis Data | [ 0. 1. 0. ] |
| Z Axis Data | [ 0. 0. 1. ] |
| Transformations |
| Base Configuration | Absolute |
| Transformed Configuration | [ 0.65 2.2e-003 -0.213 ] |

FIGURE 6
Model > Coordinate Systems > Coordinate System - Delay_2 > Figure

Mesh

TABLE 6
Model > Mesh

| Object Name | Mesh |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Defaults |
| Physics Preference | Mechanical |
| Relevance | 0 |
| Advanced |
| Relevance Center | Fine |
| Element Size | 3.e-002 m |
| Shape Checking | Standard Mechanical |
| Solid Element Midside Nodes | Program Controlled |
| Straight Sided Elements | No |
| Initial Size Seed | Part |
| Smoothing | High |
| Transition | Fast |
| Statistics |
| Nodes | 22438 |
| Elements | 10843 |

FIGURE 7
Model > Mesh > Figure

Named Selections

#### Flexible Dynamic

TABLE 7
Model > Analysis

| Object Name | Flexible Dynamic |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Physics Type | Structural |
| Analysis Type | Flexible Dynamic |
| Options |
| Reference Temp | 22. °C |

TABLE 8
Model > Flexible Dynamic > Initial Condition

| Object Name | Initial Condition |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Input Type | At Rest |

TABLE 9
Model > Flexible Dynamic > Analysis Settings

| Object Name | Analysis Settings |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Step Controls |
| Number Of Steps | 4. |
| Current Step Number | 4. |
| Step End Time | 2. s |
| Auto Time Stepping | On |
| Define By | Time |
| Carry Over Time Step | Off |
| Initial Time Step | 1.e-004 s |
| Minimum Time Step | 5.e-005 s |
| Maximum Time Step | 0.1 s |
| Time Integration | On |
| Solver Controls |
| Solver Type | Program Controlled |
| Weak Springs | Program Controlled |
| Large Deflection | On |
| Nonlinear Controls |
| Force Convergence | Program Controlled |
| Moment Convergence | Program Controlled |
| Displacement Convergence | Program Controlled |
| Rotation Convergence | Program Controlled |
| Line Search | Program Controlled |
| Output Controls |
| Calculate Stress | Yes |
| Calculate Strain | Yes |
| Calculate Results At | All Time Points |
| Damping Controls |
| Beta Damping Define By | Direct Input |
| Beta Damping Value | 3.e-004 |
| Numerical Damping | 0.1 |
| Analysis Data Management |
| Solver Files Directory | C:\Documents and Settings\a\My Documents\Projects\dyn_steel_board\StPlate_modal_2 Simulation Files\Flexible Dynamic\ |
| Future Analysis | None |
| Save ANSYS db | No |
| Delete Unneeded Files | Yes |
| Nonlinear Solution | Yes |

TABLE 10
Model > Flexible Dynamic > Analysis Settings
Step-Specific "Step Controls"

| Step | Step End Time | Initial Time Step | Minimum Time Step | Carry Over Time Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 s | 2.5e-002 s | 2.e-003 s |  |
| 2 | 0.2 s |  |  | Off |
| 3 | 1. s |  |  |  |
| 4 | 2. s | 1.e-004 s | 5.e-005 s |  |

TABLE 11
Model > Flexible Dynamic > Accelerations

| Object Name | Standard Earth Gravity |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Coordinate System | Global Coordinate System |
| X Component | 9.8066 m/s˛ (step applied) |
| Y Component | 0. m/s˛ (step applied) |
| Z Component | 0. m/s˛ (step applied) |
| Suppressed | No |
| Direction | +X Direction |

FIGURE 8
Model > Flexible Dynamic > Standard Earth Gravity

TABLE 12
Model > Flexible Dynamic > Loads

| Object Name | Frictionless Support | Remote Force | Fixed Support | Force |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Fully Defined | Suppressed | Fully Defined |
| Scope |
| Scoping Method | Geometry Selection |
| Geometry | 2 Faces | 1 Face | 2 Faces | 1 Face |
| Coordinate System |  | Global Coordinate System |  |
| X Coordinate |  | 0.362 m |  |
| Y Coordinate |  | 2.2e-003 m |  |
| Z Coordinate |  | -0.213 m |  |
| Location |  | Defined |  |
| Definition |
| Type | Frictionless Support | Remote Force | Fixed Support | Force |
| Suppressed | No | Yes | No |
| Define By |  | Vector |  | Vector |
| Magnitude |  | Tabular Data |  | Tabular Data |
| Direction |  | Defined |  | Defined |
| Behavior |  | Deformable |  |

FIGURE 9
Model > Flexible Dynamic > Remote Force

TABLE 13
Model > Flexible Dynamic > Remote Force

| Steps | Time [s] | Force [N] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0. | 0. |
|  | 0.1 | 100. |
| 2 | 0.2 | 0. |
| 3 | 1. | = 0. |
| 4 | 2. |  |

FIGURE 10
Model > Flexible Dynamic > Force

TABLE 14
Model > Flexible Dynamic > Force

| Steps | Time [s] | Force [N] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0. | 0. |
|  | 0.1 | 100. |
| 2 | 0.2 | 0. |
| 3 | 1. |  |
| 4 | 2. |  |

FIGURE 11
Model > Flexible Dynamic > Figure

Solution

TABLE 15
Model > Flexible Dynamic > Solution

| Object Name | Solution |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Adaptive Mesh Refinement |
| Max Refinement Loops | 1. |
| Refinement Depth | 2. |

TABLE 16
Model > Flexible Dynamic > Solution > Solution Information

| Object Name | Solution Information |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Solution Information |
| Solution Output | Solver Output |
| Newton-Raphson Residuals | 0 |
| Update Interval | 2.5 s |
| Display Points | All |

TABLE 17
Model > Flexible Dynamic > Solution > Results

| Object Name | Directional Acceleration - 0.1s | Directional Acceleration - 0.11s | Directional Acceleration - 0.12s | Directional Acceleration - 0.15s | Directional Acceleration - 0.2s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Directional Acceleration |
| Orientation | Y Axis |
| Coordinate System | Global Coordinate System |
| Display Time | 0.49235 s | 0.11 s | 0.12 s | 0.15 s | 0.2 s |
| Results |
| Minimum | -2.8871 m/s˛ | -18.385 m/s˛ | -19.022 m/s˛ | -14.364 m/s˛ | -2.748 m/s˛ |
| Maximum | 3.725 m/s˛ | -15.95 m/s˛ | -14.67 m/s˛ | -7.9503 m/s˛ | 0.20377 m/s˛ |
| Information |
| Time | 0.49235 s | 0.11 s | 0.12 s | 0.15 s | 0.2 s |
| Load Step | 3 | 1 | 2 |
| Substep | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| Iteration Number | 141 | 25 | 29 | 33 | 56 |

FIGURE 12
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.1s

FIGURE 13
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.1s > Figure

FIGURE 14
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.11s

FIGURE 15
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.11s > Figure

FIGURE 16
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.12s

FIGURE 17
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.12s > Figure

FIGURE 18
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.15s

FIGURE 19
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.15s > Figure

FIGURE 20
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.2s

FIGURE 21
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 0.2s > Figure

TABLE 18
Model > Flexible Dynamic > Solution > Results

| Object Name | Directional Acceleration - 1.0s | Directional Acceleration - 2.0s |
| --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Directional Acceleration |
| Orientation | Y Axis |
| Coordinate System | Global Coordinate System |
| Display Time | 1. s | 0.56159 s |
| Results |
| Minimum | -0.1859 m/s˛ | -1.9397 m/s˛ |
| Maximum | 0.18587 m/s˛ | 0.90274 m/s˛ |
| Information |
| Time | 1. s | 0.56159 s |
| Load Step | 3 |
| Substep | 28 | 13 |
| Iteration Number | 281 | 166 |

FIGURE 22
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 1.0s

FIGURE 23
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 1.0s > Figure

FIGURE 24
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 2.0s

FIGURE 25
Model > Flexible Dynamic > Solution > Directional Acceleration - 2.0s > Figure

TABLE 19
Model > Flexible Dynamic > Solution > Probes

| Object Name | Acceleration Probe - high | Acceleration Probe - middle | Acceleration Probe - low |
| --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Definition |
| Type | Acceleration |
| Location Method | Coordinate System |
| Orientation | Global Coordinate System |
| Location | Coordinate System - high | Coordinate System - middle | Coordinate System - low |
| X Coordinate | 0.1 m | 0.362 m | 0.65 m |
| Y Coordinate | 2.2e-003 m |
| Z Coordinate | -0.1 m |
| Options |
| Result Selection | All |
| Display | All Time Points |
| Maximum Value Over Time |
| X Axis | 0.33246 m/s˛ | 9.24e-002 m/s˛ | 0.18716 m/s˛ |
| Y Axis | 2.9773 m/s˛ | 0.92047 m/s˛ | 3.0489 m/s˛ |
| Z Axis | 1.9936e-002 m/s˛ | 1.7639e-002 m/s˛ | 1.0445e-002 m/s˛ |
| Total | 18.092 m/s˛ | 17.175 m/s˛ | 18.056 m/s˛ |
| Minimum Value Over Time |
| X Axis | -0.14204 m/s˛ | -0.54701 m/s˛ | -1.3922 m/s˛ |
| Y Axis | -18.092 m/s˛ | -17.175 m/s˛ | -18.056 m/s˛ |
| Z Axis | -1.1257e-002 m/s˛ | -1.9697e-002 m/s˛ | -7.9702e-003 m/s˛ |
| Total | 4.5239e-002 m/s˛ | 1.4457e-002 m/s˛ | 0.11399 m/s˛ |

FIGURE 26
Model > Flexible Dynamic > Solution > Acceleration Probe - high

FIGURE 27
Model > Flexible Dynamic > Solution > Acceleration Probe - high > Figure

FIGURE 28
Model > Flexible Dynamic > Solution > Acceleration Probe - middle

FIGURE 29
Model > Flexible Dynamic > Solution > Acceleration Probe - middle > Figure

FIGURE 30
Model > Flexible Dynamic > Solution > Acceleration Probe - low

FIGURE 31
Model > Flexible Dynamic > Solution > Acceleration Probe - low > Figure

#### Modal

TABLE 20
Model > Analysis

| Object Name | Modal |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Physics Type | Structural |
| Analysis Type | Modal |
| Options |
| Reference Temp | 22. °C |

TABLE 21
Model > Modal > Initial Condition

| Object Name | Initial Condition |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Initial Condition Environment | None |

TABLE 22
Model > Modal > Analysis Settings

| Object Name | Analysis Settings |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Options |
| Max Modes to Find | 250 |
| Limit Search to Range | No |
| Solver Controls |
| Solver Type | Program Controlled |
| Output Controls |
| Calculate Stress | No |
| Calculate Strain | No |
| Analysis Data Management |
| Solver Files Directory | C:\Documents and Settings\a\My Documents\Projects\dyn_steel_board\StPlate_modal_2 Simulation Files\Modal\ |
| Future Analysis | None |
| Save ANSYS db | No |
| Delete Unneeded Files | Yes |

TABLE 23
Model > Modal > Loads

| Object Name | Fixed Support | Frictionless Support |
| --- | --- | --- |
| State | Suppressed | Fully Defined |
| Scope |
| Scoping Method | Geometry Selection |
| Geometry | 2 Faces |
| Definition |
| Type | Fixed Support | Frictionless Support |
| Suppressed | Yes | No |

FIGURE 32
Model > Modal > Figure

Solution

TABLE 24
Model > Modal > Solution

| Object Name | Solution |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Adaptive Mesh Refinement |
| Max Refinement Loops | 1. |
| Refinement Depth | 2. |

The following bar chart indicates the frequency at each calculated mode.

FIGURE 33
Model > Modal > Solution

TABLE 25
Model > Modal > Solution

| Mode | Frequency [Hz] |
| --- | --- |
| 1. | 1.9263e-003 |
| 2. | 4.75 |
| 3. | 9.297 |
| 4. | 27.505 |
| 5. | 28.417 |
| 6. | 57.4 |
| 7. | 66.699 |
| 8. | 72.608 |
| 9. | 94.135 |
| 10. | 103.6 |
| 11. | 127.63 |
| 12. | 137.19 |
| 13. | 169. |
| 14. | 182.04 |
| 15. | 189.43 |
| 16. | 214.88 |
| 17. | 218.82 |
| 18. | 254.98 |
| 19. | 258.62 |
| 20. | 261.44 |
| 21. | 321.07 |
| 22. | 323.77 |
| 23. | 352.52 |
| 24. | 366.57 |
| 25. | 375.77 |
| 26. | 401.94 |
| 27. | 403.14 |
| 28. | 445.52 |
| 29. | 460.75 |
| 30. | 478.25 |
| 31. | 480.53 |
| 32. | 486.36 |
| 33. | 519.73 |
| 34. | 522.9 |
| 35. | 600.33 |
| 36. | 607.05 |
| 37. | 614.29 |
| 38. | 634.74 |
| 39. | 638.71 |
| 40. | 666.11 |
| 41. | 677.81 |
| 42. | 715.49 |
| 43. | 723.22 |
| 44. | 766.6 |
| 45. | 771.64 |
| 46. | 802.04 |
| 47. | 816.76 |
| 48. | 851.95 |
| 49. | 870.31 |
| 50. | 893. |
| 51. | 950.48 |
| 52. | 965.08 |
| 53. | 990.83 |
| 54. | 998.85 |
| 55. | 1015.9 |
| 56. | 1030. |
| 57. | 1047.9 |
| 58. | 1076.5 |
| 59. | 1088.6 |
| 60. | 1136.6 |
| 61. | 1154.7 |
| 62. | 1161.8 |
| 63. | 1167. |
| 64. | 1181.9 |
| 65. | 1218.4 |
| 66. | 1275.8 |
| 67. | 1297. |
| 68. | 1317.1 |
| 69. | 1347. |
| 70. | 1384.7 |
| 71. | 1408.9 |
| 72. | 1415.7 |
| 73. | 1438.6 |
| 74. | 1473.9 |
| 75. | 1486.2 |
| 76. | 1511.6 |
| 77. | 1536.4 |
| 78. | 1553.2 |
| 79. | 1589.6 |
| 80. | 1610.6 |
| 81. | 1622.2 |
| 82. | 1637.8 |
| 83. | 1666.6 |
| 84. | 1683.2 |
| 85. | 1725.3 |
| 86. | 1735.8 |
| 87. | 1776.9 |
| 88. | 1792.5 |
| 89. | 1874.3 |
| 90. | 1891.5 |
| 91. | 1938.6 |
| 92. | 1945.8 |
| 93. | 1978.6 |
| 94. | 1984.4 |
| 95. | 2001.4 |
| 96. | 2024. |
| 97. | 2038.3 |
| 98. | 2076.9 |
| 99. | 2096. |
| 100. | 2114.8 |
| 101. | 2172.7 |
| 102. | 2214.2 |
| 103. | 2232.6 |
| 104. | 2243.6 |
| 105. | 2293.5 |
| 106. | 2315.6 |
| 107. | 2328.6 |
| 108. | 2348.7 |
| 109. | 2398.7 |
| 110. | 2444.9 |
| 111. | 2471.6 |
| 112. | 2494.9 |
| 113. | 2529.1 |
| 114. | 2615.2 |
| 115. | 2636.2 |
| 116. | 2656.9 |
| 117. | 2668.9 |
| 118. | 2681.5 |
| 119. | 2706.9 |
| 120. | 2727.5 |
| 121. | 2741.3 |
| 122. | 2781.6 |
| 123. | 2782.9 |
| 124. | 2813.6 |
| 125. | 2862.7 |
| 126. | 2894.7 |
| 127. | 2937.3 |
| 128. | 2999.5 |
| 129. | 3025.9 |
| 130. | 3045. |
| 131. | 3056.1 |
| 132. | 3115. |
| 133. | 3119.4 |
| 134. | 3155.5 |
| 135. | 3180.6 |
| 136. | 3226.1 |
| 137. | 3233.5 |
| 138. | 3349.2 |
| 139. | 3369.5 |
| 140. | 3378.8 |
| 141. | 3390. |
| 142. | 3409.3 |
| 143. | 3446.8 |
| 144. | 3489.9 |
| 145. | 3500.7 |
| 146. | 3511.5 |
| 147. | 3543.3 |
| 148. | 3575.5 |
| 149. | 3598.8 |
| 150. | 3636.1 |
| 151. | 3668. |
| 152. | 3711.9 |
| 153. | 3716.6 |
| 154. | 3723.7 |
| 155. | 3751.7 |
| 156. | 3789.5 |
| 157. | 3843.2 |
| 158. | 3866. |
| 159. | 3888.8 |
| 160. | 3921.9 |
| 161. | 3976.8 |
| 162. | 4032.8 |
| 163. | 4050.5 |
| 164. | 4084.2 |
| 165. | 4119. |
| 166. | 4129.3 |
| 167. | 4174.2 |
| 168. | 4197.6 |
| 169. | 4236.9 |
| 170. | 4249.7 |
| 171. | 4319.8 |
| 172. | 4391.6 |
| 173. | 4422. |
| 174. | 4445.2 |
| 175. | 4475. |
| 176. | 4481.2 |
| 177. | 4497.9 |
| 178. | 4542.6 |
| 179. | 4579.3 |
| 180. | 4595.6 |
| 181. | 4624. |
| 182. | 4652.1 |
| 183. | 4701.8 |
| 184. | 4748.8 |
| 185. | 4799.8 |
| 186. | 4847. |
| 187. | 4879.7 |
| 188. | 4897.8 |
| 189. | 4937.4 |
| 190. | 4946.4 |
| 191. | 4982.9 |
| 192. | 5024. |
| 193. | 5073.2 |
| 194. | 5116.4 |
| 195. | 5147. |
| 196. | 5152. |
| 197. | 5212.5 |
| 198. | 5236.5 |
| 199. | 5267.7 |
| 200. | 5324.6 |
| 201. | 5367.3 |
| 202. | 5421.8 |
| 203. | 5440.6 |
| 204. | 5505.9 |
| 205. | 5528.1 |
| 206. | 5582.4 |
| 207. | 5600.4 |
| 208. | 5611.1 |
| 209. | 5627.4 |
| 210. | 5658.2 |
| 211. | 5707.8 |
| 212. | 5715.7 |
| 213. | 5739.6 |
| 214. | 5769.8 |
| 215. | 5795.5 |
| 216. | 5808.6 |
| 217. | 5817.2 |
| 218. | 5858.8 |
| 219. | 5892.4 |
| 220. | 5902.1 |
| 221. | 5958.3 |
| 222. | 6008.1 |
| 223. | 6045.3 |
| 224. | 6088. |
| 225. | 6160.5 |
| 226. | 6195.8 |
| 227. | 6208.5 |
| 228. | 6238.9 |
| 229. | 6262.7 |
| 230. | 6285.4 |
| 231. | 6309.9 |
| 232. | 6323.6 |
| 233. | 6352.6 |
| 234. | 6380.8 |
| 235. | 6449.5 |
| 236. | 6485.1 |
| 237. | 6532.4 |
| 238. | 6552.1 |
| 239. | 6586.1 |
| 240. | 6719.5 |
| 241. | 6741.1 |
| 242. | 6757.4 |
| 243. | 6794.5 |
| 244. | 6825.7 |
| 245. | 6853. |
| 246. | 6910.2 |
| 247. | 6921.7 |
| 248. | 6951.6 |
| 249. | 6985.7 |
| 250. | 6995.3 |

TABLE 26
Model > Modal > Solution > Solution Information

| Object Name | Solution Information |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Solution Information |
| Solution Output | Solver Output |
| Newton-Raphson Residuals | 0 |
| Update Interval | 2.5 s |
| Display Points | All |

TABLE 27
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 1 | Eigenform 2 | Eigenform 3 | Eigenform 4 | Eigenform 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Directional Deformation |
| Orientation | Y Axis |
| Mode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Coordinate System | Global Coordinate System |
| Results |
| Frequency | 1.9263e-003 Hz | 4.75 Hz | 9.297 Hz | 27.505 Hz | 28.417 Hz |
| Minimum | 0.43347 m | -0.59815 m | -0.96367 m | -0.64141 m | -1.0576 m |
| Maximum | 0.43347 m | 0.84468 m | 0.96533 m | 0.90073 m | 1.0585 m |

FIGURE 34
Model > Modal > Solution > Eigenform 1 > Figure

FIGURE 35
Model > Modal > Solution > Eigenform 2 > Figure

FIGURE 36
Model > Modal > Solution > Eigenform 3 > Figure

FIGURE 37
Model > Modal > Solution > Eigenform 4 > Figure

FIGURE 38
Model > Modal > Solution > Eigenform 5 > Figure

TABLE 28
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 6 | Eigenform 7 | Eigenform 40 | Eigenform 50 | Eigenform 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Directional Deformation | Total Deformation |
| Orientation | Y Axis |  |
| Mode | 6 | 7 | 40 | 50 | 8 |
| Coordinate System | Global Coordinate System |  |
| Results |
| Frequency | 57.4 Hz | 66.699 Hz | 666.11 Hz | 893. Hz | 72.608 Hz |
| Minimum | -1.2526 m | -1.197 m | -1.4071 m | -1.2865 m | 1.4743e-004 m |
| Maximum | 1.2536 m | 1.2299 m | 1.4165 m | 1.3446 m | 1.329 m |

FIGURE 39
Model > Modal > Solution > Eigenform 6 > Figure

FIGURE 40
Model > Modal > Solution > Eigenform 7 > Figure

FIGURE 41
Model > Modal > Solution > Eigenform 40 > Figure

FIGURE 42
Model > Modal > Solution > Eigenform 50 > Figure

FIGURE 43
Model > Modal > Solution > Eigenform 8 > Figure

TABLE 29
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 9 | Eigenform10 | Eigenform 20 | Eigenform 21 | Eigenform 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 9 | 10 | 20 | 21 | 22 |
| Results |
| Frequency | 94.135 Hz | 103.6 Hz | 261.44 Hz | 321.07 Hz | 323.77 Hz |
| Minimum | 5.1122e-005 m | 1.4684e-005 m | 7.3703e-005 m | 1.1075e-004 m | 6.1969e-005 m |
| Maximum | 1.2505 m | 1.2892 m | 1.6627 m | 1.5125 m | 1.4446 m |

FIGURE 44
Model > Modal > Solution > Eigenform 9 > Figure

FIGURE 45
Model > Modal > Solution > Eigenform10 > Figure

FIGURE 46
Model > Modal > Solution > Eigenform 20 > Figure

FIGURE 47
Model > Modal > Solution > Eigenform 21 > Figure

FIGURE 48
Model > Modal > Solution > Eigenform 22 > Figure

TABLE 30
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 23 | Eigenform 24 | Eigenform 25 | Eigenform 26 | Eigenform 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Results |
| Frequency | 352.52 Hz | 366.57 Hz | 375.77 Hz | 401.94 Hz | 403.14 Hz |
| Minimum | 2.4032e-004 m | 1.8305e-004 m | 1.1477e-004 m | 2.5381e-004 m | 1.9599e-004 m |
| Maximum | 1.557 m | 1.3364 m | 1.4339 m | 1.7872 m | 1.5097 m |

FIGURE 49
Model > Modal > Solution > Eigenform 23 > Figure

FIGURE 50
Model > Modal > Solution > Eigenform 24 > Figure

FIGURE 51
Model > Modal > Solution > Eigenform 25 > Figure

FIGURE 52
Model > Modal > Solution > Eigenform 26 > Figure

FIGURE 53
Model > Modal > Solution > Eigenform 27 > Figure

TABLE 31
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 28 | Eigenform 29 | Eigenform 30 | Eigenform 41 | Eigenform 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 28 | 29 | 30 | 41 | 42 |
| Results |
| Frequency | 445.52 Hz | 460.75 Hz | 478.25 Hz | 677.81 Hz | 715.49 Hz |
| Minimum | 5.1308e-004 m | 3.5599e-004 m | 1.7325e-003 m | 1.4603e-004 m | 1.1469e-004 m |
| Maximum | 1.52 m | 1.8227 m | 1.3536 m | 1.8409 m | 1.4951 m |

FIGURE 54
Model > Modal > Solution > Eigenform 28 > Figure

FIGURE 55
Model > Modal > Solution > Eigenform 29 > Figure

FIGURE 56
Model > Modal > Solution > Eigenform 30 > Figure

FIGURE 57
Model > Modal > Solution > Eigenform 41 > Figure

FIGURE 58
Model > Modal > Solution > Eigenform 42 > Figure

TABLE 32
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 43 | Eigenform 44 | Eigenform 45 | Eigenform 46 | Eigenform 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Results |
| Frequency | 723.22 Hz | 766.6 Hz | 771.64 Hz | 802.04 Hz | 816.76 Hz |
| Minimum | 6.5382e-005 m | 5.05e-005 m | 1.2732e-004 m | 1.9357e-004 m | 1.2583e-004 m |
| Maximum | 1.8094 m | 1.7029 m | 1.5694 m | 1.6312 m | 1.617 m |

FIGURE 59
Model > Modal > Solution > Eigenform 43 > Figure

FIGURE 60
Model > Modal > Solution > Eigenform 44 > Figure

FIGURE 61
Model > Modal > Solution > Eigenform 45 > Figure

FIGURE 62
Model > Modal > Solution > Eigenform 46 > Figure

FIGURE 63
Model > Modal > Solution > Eigenform 47 > Figure

TABLE 33
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 48 | Eigenform 49 | Eigenform 11 | Eigenform 12 | Eigenform 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 48 | 49 | 11 | 12 | 13 |
| Results |
| Frequency | 851.95 Hz | 870.31 Hz | 127.63 Hz | 137.19 Hz | 169. Hz |
| Minimum | 1.059e-004 m | 1.6963e-004 m | 4.8395e-005 m | 3.03e-004 m | 7.8342e-005 m |
| Maximum | 1.6769 m | 1.9555 m | 1.533 m | 1.521 m | 1.2027 m |

FIGURE 64
Model > Modal > Solution > Eigenform 48 > Figure

FIGURE 65
Model > Modal > Solution > Eigenform 49 > Figure

FIGURE 66
Model > Modal > Solution > Eigenform 11 > Figure

FIGURE 67
Model > Modal > Solution > Eigenform 12 > Figure

FIGURE 68
Model > Modal > Solution > Eigenform 13 > Figure

TABLE 34
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 14 | Eigenform 15 | Eigenform 16 | Eigenform 17 | Eigenform 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Results |
| Frequency | 182.04 Hz | 189.43 Hz | 214.88 Hz | 218.82 Hz | 254.98 Hz |
| Minimum | 1.5176e-004 m | 8.1854e-006 m | 3.1738e-005 m | 1.3223e-004 m | 8.7286e-005 m |
| Maximum | 1.3699 m | 1.4731 m | 1.2597 m | 1.3158 m | 1.3758 m |

FIGURE 69
Model > Modal > Solution > Eigenform 14 > Figure

FIGURE 70
Model > Modal > Solution > Eigenform 15 > Figure

FIGURE 71
Model > Modal > Solution > Eigenform 16 > Figure

FIGURE 72
Model > Modal > Solution > Eigenform 17 > Figure

FIGURE 73
Model > Modal > Solution > Eigenform 18 > Figure

TABLE 35
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 19 | Eigenform 31 | Eigenform 32 | Eigenform 33 | Eigenform 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 19 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Results |
| Frequency | 258.62 Hz | 480.53 Hz | 486.36 Hz | 519.73 Hz | 522.9 Hz |
| Minimum | 8.2088e-005 m | 1.1678e-002 m | 2.6178e-004 m | 1.431e-004 m | 3.0116e-004 m |
| Maximum | 1.4377 m | 0.8065 m | 1.5356 m | 1.9412 m | 1.5616 m |

FIGURE 74
Model > Modal > Solution > Eigenform 19 > Figure

FIGURE 75
Model > Modal > Solution > Eigenform 31 > Figure

FIGURE 76
Model > Modal > Solution > Eigenform 32 > Figure

FIGURE 77
Model > Modal > Solution > Eigenform 33 > Figure

FIGURE 78
Model > Modal > Solution > Eigenform 34 > Figure

TABLE 36
Model > Modal > Solution > Results

| Object Name | Eigenform 35 | Eigenform 36 | Eigenform 37 | Eigenform 38 | Eigenform 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | All Bodies |
| Definition |
| Type | Total Deformation |
| Mode | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Results |
| Frequency | 600.33 Hz | 607.05 Hz | 614.29 Hz | 634.74 Hz | 638.71 Hz |
| Minimum | 9.0379e-005 m | 9.9836e-005 m | 7.1258e-005 m | 1.7563e-004 m | 9.6661e-005 m |
| Maximum | 1.8822 m | 1.564 m | 1.4841 m | 1.74 m | 1.5659 m |

FIGURE 79
Model > Modal > Solution > Eigenform 35 > Figure

FIGURE 80
Model > Modal > Solution > Eigenform 36 > Figure

FIGURE 81
Model > Modal > Solution > Eigenform 37 > Figure

FIGURE 82
Model > Modal > Solution > Eigenform 38 > Figure

FIGURE 83
Model > Modal > Solution > Eigenform 39 > Figure

#### Harmonic Response

TABLE 37
Model > Analysis

| Object Name | Harmonic Response |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Definition |
| Physics Type | Structural |
| Analysis Type | Harmonic Response |
| Options |
| Reference Temp | 22. °C |

TABLE 38
Model > Harmonic Response > Analysis Settings

| Object Name | Analysis Settings |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Options |
| Range Minimum | 2.5894e-003 Hz |
| Range Maximum | 2500. Hz |
| Solution Intervals | 3000 |
| Solution Method | Full |
| Output Controls |
| Calculate Stress | Yes |
| Calculate Strain | Yes |
| Damping Controls |
| Constant Damping Ratio | 3.e-004 |
| Beta Damping Define By | Direct Input |
| Beta Damping Value | 0. |
| Analysis Data Management |
| Solver Files Directory | C:\Documents and Settings\a\My Documents\Projects\dyn_steel_board\StPlate_modal_2 Simulation Files\Harmonic Response\ |
| Future Analysis | None |
| Save ANSYS db | No |
| Delete Unneeded Files | Yes |

TABLE 39
Model > Harmonic Response > Loads

| Object Name | Frictionless Support | Fixed Support | Force |
| --- | --- | --- | --- |
| State | Fully Defined | Suppressed | Fully Defined |
| Scope |
| Scoping Method | Geometry Selection |
| Geometry | 2 Faces | 1 Face |
| Definition |
| Type | Frictionless Support | Fixed Support | Force |
| Suppressed | No | Yes | No |
| Define By |  | Vector |
| Magnitude |  | 100. N |
| Phase Angle |  | 0. ° |
| Direction |  | Defined |

FIGURE 84
Model > Harmonic Response > Figure

#### Solution

TABLE 40
Model > Harmonic Response > Solution

| Object Name | Solution |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Adaptive Mesh Refinement |
| Max Refinement Loops | 1. |
| Refinement Depth | 2. |

TABLE 41
Model > Harmonic Response > Solution > Solution Information

| Object Name | Solution Information |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Solution Information |
| Solution Output | Solver Output |
| Newton-Raphson Residuals | 0 |
| Update Interval | 2.5 s |
| Display Points | All |

TABLE 42
Model > Harmonic Response > Solution > Result Charts

| Object Name | Frequency Response - Acceleration_Amplitude |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Scope |
| Geometry | 1 Vertex |
| Spatial Resolution | Use Maximum |
| Definition |
| Type | Acceleration |
| Orientation | Y Axis |
| Options |
| Frequency Range | Specified |
| Minimum Frequency | 2.5894e-003 Hz |
| Maximum Frequency | 2500. Hz |
| Display | Amplitude |
| Results |
| Maximum Amplitude | 49237 m/s˛ |
| Frequency | 255. Hz |
| Phase Angle | 73.657 ° |
| Real | 13854 m/s˛ |
| Imaginary | 47248 m/s˛ |

FIGURE 85
Model > Harmonic Response > Solution > Frequency Response - Acceleration_Amplitude

#### Material Data

Structural Steel

TABLE 43
Structural Steel > Constants

| Structural |
| --- |
| Young's Modulus | 2.e+011 Pa |
| Poisson's Ratio | 0.3 |
| Density | 7850. kg/mł |
| Thermal Expansion | 1.2e-005 1/°C |
| Tensile Yield Strength | 2.5e+008 Pa |
| Compressive Yield Strength | 2.5e+008 Pa |
| Tensile Ultimate Strength | 4.6e+008 Pa |
| Compressive Ultimate Strength | 0. Pa |
| Thermal |
| Thermal Conductivity | 60.5 W/m·°C |
| Specific Heat | 434. J/kg·°C |
| Electromagnetics |
| Relative Permeability | 10000 |
| Resistivity | 1.7e-007 Ohm·m |

FIGURE 86
Structural Steel > Alternating Stress

TABLE 44
Structural Steel > Alternating Stress > Property Attributes

| Interpolation | Log-Log |
| --- | --- |
| Mean Curve Type | Mean Stress |

TABLE 45
Structural Steel > Alternating Stress > Alternating Stress Curve Data

Mean Value Pa

0.

TABLE 46
Structural Steel > Alternating Stress > Alternating Stress vs. Cycles

| Cycles | Alternating Stress Pa |
| --- | --- |
| 10. | 3.999e+009 |
| 20. | 2.827e+009 |
| 50. | 1.896e+009 |
| 100. | 1.413e+009 |
| 200. | 1.069e+009 |
| 2000. | 4.41e+008 |
| 10000 | 2.62e+008 |
| 20000 | 2.14e+008 |
| 1.e+005 | 1.38e+008 |
| 2.e+005 | 1.14e+008 |
| 1.e+006 | 8.62e+007 |

FIGURE 87
Structural Steel > Strain-Life Parameters

TABLE 47
Structural Steel > Strain-Life Parameters > Property Attributes

| Display Curve Type | Strain-Life |
| --- | --- |

TABLE 48
Structural Steel > Strain-Life Parameters > Strain-Life Parameters

| Strength Coefficient Pa | 9.2e+008 |
| --- | --- |
| Strength Exponent | -0.106 |
| Ductility Coefficient | 0.213 |
| Ductility Exponent | -0.47 |
| Cyclic Strength Coefficient Pa | 1.e+009 |
| Cyclic Strain Hardening Exponent | 0.2 |

# Text boxes

72

239

400

376