| MEGBÍZÓ | MEGBÍZOTT |
| --- | --- |
| ISD Dunaferr Zrt. | ISD DUNAFERR Zrt. Innovációs Igazgatóság |
| Rendelés azonosítója: - | Iktatószám: Inig/ -08 |
| Képviselője: | Irattári jel: 6621\VDRT07@04SZO/SDII08$01.KI\Z1637 |
|  | MVSZ: 1637 |
|  | Ref.: Kardos Ibolya |
|  | Telefon: +36 25 58-17-71 |
|  | Fax: +36 25 58-43-27 |

VIZSGÁLATI  JEGYZŐKÖNYV

2008. augusztus

Mesterségesen öregített anyagok vizsgálata

| Aláírói minőség | Név |  | Aláírás |  | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összeállító | Kardos Ibolya szakértő, témavezető |  |  |  |  |
| Ellenőrző | Vásárhelyiné Gecsei Mária szakértő |  |  |  |  |
| Kiadó | Dr. Csepeli Zsolt főosztályvezető |  |  |  |  |

Dokumentum elosztása: rendelő (2 pld.) irattár

1. oldal (51)

# Előzmények

Az ISD Dunaferr ZRt. és a Dunaújvárosi Anyagtudományi és Technológiai Regionális Tudásközpont közti kutatási együttműködés keretein belül, a Paksi Atomerőmű Zrt. által mesterségesen öregített minták ütővizsgálatát, zárványvizsgálatát és szövetszerkezet vizsgálatát végeztük el.

# Vizsgálati anyagok és a vizsgálati rendszer

Vizsgálatok céljára 8 darab kimunkált ütőpróbatest és 4 darab már elütött ütőpróbatest érkezett be. A próbatestek azonosítói az 1. táblázatban láthatók.

A vizsgálat során Zeiss Axio típusú fénymikroszkópot, Zeiss AxioVision Rel. 4.6 nevezetű szoftvert, SEM 440 típusú LEICA-Cambrige Scanning elektronmikroszkópot és XFLASH típusú energiadiszperzív röntgenspektrométert, HPO 250 típusú univerzális Vickers keménységmérő gépet és a Roell-Amsler RKP 300 típusú mûszerezett ingás ütõmûvet használtuk.

# Vizsgálati eredmények

## Töretfelületen történt vizsgálatok

A vizsgálatra beérkezett, kimunkált ütőpóbatesteket -50C°-on az MSZ EN 10045-1:1994 szabvány alapján elütöttük. Az eredmények 2 táblázatban láthatók. A töretfelületről készült makroszkópos felvételek a 1-8. ábrán találhatók. A 9-11. ábrán látható a megrendelő által korábban elütött 161-es, 162-es és 164-es minták töretfelülete.(A 163-as minta töretfelületét a megrendelő lemunkálta.) A töretfelületekről scanning elektronmikroszkópos felvételek is készültek, melyek 12-42. ábrán láthatók. A 001-004-es jelű mintákról készült felvételeken megfigyelhető, hogy a töret túlnyomórészt a rideg töret jelleget mutat, melyben helyenként szívós részek is láthatók. A 041-044-es jelű minták esetén szintén rideg a töretfelület, itt szintén megfigyelhetők szívós részek, de kisebb mennyiségben mint az előző minták esetében. A 161-es, 162-es és 164-es minták töretfelülete túlnyomórészt rideg jelleget mutat változó mennyiségű szívós részekkel. A töretfelületen megfigyelhető zárványokon mikroszondás pontelemzéseket végeztünk, az eredmények a 3. táblázatban találhatók meg. A mérési pontok az elektronmikroszkópos felvételeken megfigyelhetők (lásd 12-42. ábra). A mérési eredmények arra utalnak, hogy a mért zárványok mangánszulfid zárványok.

## Csiszolatokon történt vizsgálatok

Az elütött ütőpróbatestek minden csoportjából kiválasztottunk egy darabot (lásd 1. táblázat), melynek egyik feléből a további vizsgálatok céljából csiszolatot készítettünk.

A kiválasztott 3 darab mintán (azonosítók: 001, 041, 161) az MSZ EN ISO 6507-1:2000 szabvány szerint keménységmérést végeztünk. A 43-45. ábrán a keménységmérési helyek láthatók, az eredmények pedig a 4. táblázatban és a 46-48. ábrán figyelhetők meg.

A 49. ábrán az ütőpróbatest sematikus ábrája látható, amelyen feltüntettük a mikroszkópos vizsgálatok során megvizsgált 2 területet. Az 1. vizsgálati helyről készült maratlan mikroszkópos felvételek az 50-61. ábrán láthatók. A különböző nagyítású felvételeken jól megfigyelhetők a zárványok. A 62-66. ábrán a zárványokról készült scanning elektronmikroszkópos felvételek láthatók. A zárványokban mikroszondás pontelemzéseket is készítettünk, melyek eredményei a 6. táblázatban találhatók meg. A eredmények alapján megállapítható, hogy alapanyagban komplex zárványok vannak. A 67-71. ábrán a 66. ábrán található zárvány röntgentérképei figyelhetők meg. A 72-83. ábrán a mintáról készült maratott mikroszkópos felvételek láthatók. A próbatestek alapanyaga ferrites, melyben feltehetőleg apró karbid kiválások vannak. A kis nagyítású felvételeken megfigyelhetjük, hogy a kiválások kirajzolják az ausztenit szemcsehatárokat. A 84-89. ábrán a mintáról DIC kontraszteljárással készített mikroszkópos felvételek vannak. Az ábrákon láthatók az ausztenit szemcsehatárok és még megfigyelhetők a határok közötti tűs szerkezet. Ez arra utal, hogy a minták szövete korábban tűs jellegű volt. A 90-119. ábrán a 2. vizsgálati helyről készült mikroszkópos felvételek láthatók.

# Összefoglalás

Az ISD Dunaferr ZRt. és a Dunaújvárosi Anyagtudományi és Technológiai Regionális Tudásközpont közti kutatási együttműködés keretein beül, a Paksi Atomerőmű Zrt. által mesterségesen öregített minták ütővizsgálatát, zárványvizsgálatát és szövetszerkezet vizsgálatát végeztünk el.

Az elvégzett vizsgálatok alapján a következők állapíthatók meg:

- az ütővizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a 4 éves előfárasztott minták ütőmunkája nagyságrenddel kisebb a ”0” állapotú mintáknál.

- a minták töretfelülete túlnyomórészt rideg töret jelleget mutat, melyben helyenként szívós töret rész is található, a ”0” állapotú minták esetén több az ilyen rész, mint a 4 éves mintáknál,

- a töretfelületen végzett mikroszondás elemzések arra utalnak, hogy a mintában mangánszulfid zárványok vannak,

- a minták szövetszerkezetét ferrit és nagy mennyiségű, kis méretű, feltehetőleg karbidkiválások alkotják,

- a kiválások elhelyezkedése láthatóvá teszi az ausztenit szemcséket és a korábbi szövetszerkezetet, amely tűs jelleget mutat,

- a csiszolatokon végzett mikroszondás eredmények alapján megállapítható, hogy a mintákban komplex zárványok vannak.

TÁBLÁZAT

1. táblázat: ütőpróbatestek azonosítói

| Azonosító | Ütőpróbatestek jele | Mikroszkópos vizsgálatokhoz próbatestek |
| --- | --- | --- |
| I. Blokk, „0” állapot | 001, 002, 003, 004 | 001 |
| I. Blokk, 4 éves (előfárasztott) | 041, 042, 043, 044 | 041 |
| 16 éves alapanyag | 161, 162, 163, 164 | 161 |

2. táblázat: ütővizsgálat eredményei

| Minta azonosító | Vizsgálati hőmérséklet, °C | a, mm | b, mm | KV, J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | -50 | 10,0 | 8,0 | 45 |
| 002 |  | 10,0 | 8,0 | 20 |
| 003 |  | 10,0 | 8,0 | 44 |
| 004 |  | 10,0 | 8,0 | 108 |
| 041 |  | 9,95 | 7,5 | 3,5 |
| 042 |  | 9,91 | 7,54 | 3,7 |
| 043 |  | 9,96 | 7,5 | 4,0 |
| 044 |  | 9,97 | 7,5 | 3,3 |

3. táblázat: a töretfelületeken elvégzett pontelemzések eredményei

| Minta jele | Vizsgálati pont | Elemek |
| --- | --- | --- |
|  |  | S | Va | Cr | Mn | Fe | O | Si |
| 001 | 1 | 12,06 | 1,17 | 3,16 | 50,54 | 32,99 | 0,05 | - |
| 002 | 2 | 26,75 | - | 1,53 | 39,00 | 28,05 | 4,18 | 0,45 |
| 003 | 3 | 16,23 | - | 2,35 | 27,03 | 49,36 | 4,53 | 0,46 |
| 004 | 4 | 29,34 | - | - | 37,74 | 9,33 | 13,66 | 0,99 |
| 041 | 5 | 29,89 | - | 0,67 | 49,81 | 12,87 | 5,50 | 1,24 |
| 042 | 6 | 32,19 | - | 0,75 | 51,46 | 15,58 | - | - |
| 043 | 7 | 35,79 | - | - | 57,11 | 6,25 | - | 0,82 |
| 044 | 8 | 20,90 | - | - | 30,83 | 5,48 | 31,85 | 10,91 |
| 161 | 9 | 28,80 | - | 0,67 | 45,53 | 9,36 | 11,88 | 3,73 |
| 162 | 10 | 36,93 | - | - | 56,93 | 6,12 | - | - |
| 164 | 11 | 36,23 | - | 0,45 | 56,76 | 4,56 | - | 1,96 |

4. táblázat: a HV5 keménységmérés eredményei

| Próbatest azonosító | Keménység (HV5) |
| --- | --- |
|  | Mérési hely |
|  | 1 sor | 2.sor | 3.sor | 4.sor |
| 001 | 241 | 212 | 201 | 219 |
|  | 236 | 214 | 219 | 216 |
|  | 204 | 219 | 221 | 221 |
|  | 206 | 204 | 208 | 227 |
|  | 206 | 206 | 212 | 214 |
|  | 199 | 208 | 210 | 221 |
|  | 197 | 206 | 212 | 219 |
|  | 197 | 206 | 203 | 212 |
|  | 199 | 206 | 206 | 206 |
| 041 | 212 | 216 | 214 | 210 |
|  | 204 | 208 | 210 | 210 |
|  | 201 | 210 | 206 | 216 |
|  | 208 | 212 | 204 | 210 |
|  | 208 | 212 | 204 | 208 |
|  | 208 | 210 | 210 | 214 |
|  | 204 | 210 | 221 | 208 |
|  | 221 | 208 | 216 | 210 |
|  | 212 | 214 | 212 | 212 |
| 161 | 234 | 208 | 239 | 223 |
|  | 223 | 214 | 212 | 219 |
|  | 219 | 214 | 210 | 223 |
|  | 216 | 210 | 212 | 214 |
|  | 192 | 210 | 214 | 216 |
|  | 199 | 210 | 203 | 216 |
|  | 195 | 206 | 208 | 216 |
|  | 203 | 201 | 206 | 210 |
|  | 199 | 206 | 210 | 210 |

5. táblázat: csiszolatokon elvégzett pontelemzések eredményei

| Próbatest azonosító | Vizsgálati pont | Elemek |
| --- | --- | --- |
|  |  | S | V | Cr | Mn | Si | O | Al | Ti | Fe |
| 001 | 12 (szürke rész) | 37,58 | 0,27 | 0,96 | 61,17 | - | - | - | - | - |
|  | 13 (fekete pont a zárvány szélén) | 33,49 | 0,25 | 1,01 | 55,51 | 3,92 | 5,78 | - | - | - |
|  | 14 (szürke rész) | 36,58 | 0,23 | 0,37 | 61,73 | 0,61 | - | 0,45 | - | - |
|  | 15 (fekete pont a zárvány szélén) | 0,21 | 1,58 | 2,51 | 25,11 | 18,38 | 42,63 | 7,95 | 1,59 | - |
|  | alapanyag (területelemzés) | 0,40 | 0,37 | 2,48 | 1,00 | 0,27 | - | - | - | 95,44 |
| 041 | 16 (szürke rész | 37,27 | 0,39 | 1,22 | 61,10 | - | - | - | - | - |
|  | 17 (fekete pont a zárvány szélén) | 23,87 | 0,57 | 0,38 | 45,91 | 11,05 | 17,20 | - | - | - |
|  | 18 (fekete pont a zárványban) | 31,51 | 2,47 | 1,85 | 59,78 | 1,76 | 2,04 | 0,56 | - | - |
|  | 19 (szürke rész) | 37,47 | - | 0,62 | 61,90 | - | - | - | - | - |
|  | 20 (sötétszürke rész) | 24,82 | 0,49 | 1,00 | 47,29 | 9,30 | 13,76 | 2,63 | 0,66 | - |
|  | 21 (fekete pont a zárvány szélén) | 0,74 | 0,16 | 0,38 | 1,47 | 36,90 | 56,51 | 1,03 | 0,30 | 2,47 |
|  | alapanyag (területelemzés) | 0,41 | 0,24 | 2,46 | 0,67 | 0,35 | - | - | - | 95,84 |
| 161 | 22 (szürke rész) | 36,18 | 0,25 | 0,48 | 57,82 | - | - | - | - | 5,23 |
|  | 23 (sötétszürke rész) | 0,23 | 1,91 | 1,40 | 11,15 | 15,04 | 31,86 | 5,90 | 1,32 | 31,16 |
|  | 24 (fekete pont a zárvány szélén) | - | 0,27 | 0,39 | 0,42 | 29,52 | 60,14 | 0,48 | 0,37 | 8,37 |
|  | alapanyag (területelemzés) | 0,45 | 0,19 | 2,62 | 0,54 | 0,26 | - | - | - | 95,92 |

ÁBRÁK

- ábra

A 001-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 002-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 003-as jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 004-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 041-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 042-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 043-as jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 044-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 161-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 162-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 164-es jelű minta töretfelületéről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 001-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 001-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 712x, SE)

- ábra

A 001-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 1750x, SE)

- ábra

A 002-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 002-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 737x, SE)

- ábra

A 002-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 806x, SE)

- ábra

A 003-as jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 003-as jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 566x, SE)

- ábra

A 003-as jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 2440x, SE)

- ábra

A 004-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 004-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 644x, SE)

- ábra

A 041-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 041-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 245x, SE)

- ábra

A 041-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 972x, SE)

- ábra

A 042-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 042-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 196x, SE)

- ábra

A 042-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 2130x, SE)

- ábra

A 043-as jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 043-as jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 191x, SE)

- ábra

A 043-as jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 1660x, SE)

- ábra

A 044-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 044-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 206x, SE)

- ábra

A 161-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 161-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 66x, SE)

- ábra

A 161-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 901x, SE)

- ábra

A 162-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 162-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 147x, SE)

- ábra

A 162-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 773x, SE)

- ábra

A 164-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 35x, SE)

- ábra

A 164-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 763x, SE)

- ábra

A 164-es jelű mintáról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel (eredeti nagyítás: 1470x, SE)

- ábra

A 001-es jelű csiszolaton elvégzett keménységmérési helyekről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 041-es jelű csiszolaton elvégzett keménységmérési helyekről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 161-es jelű csiszolaton elvégzett keménységmérési helyekről készült makroszkópos felvétel

- ábra

A 001-es jelű csiszolaton elvégzett HV5 keménységmérés eredményei

- ábra

A 041-es jelű csiszolaton elvégzett HV5 keménységmérés eredményei

- ábra

A 161-es jelű csiszolaton elvégzett HV5 keménységmérés eredményei

- ábra

A ütőpróbateste sematkus ábrája,

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel
(eredeti nagyítás: 200x)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x)

- ábra

A 001-es jelű csiszolatról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 2210x, QBSD)

- ábra

A 001-es jelű csiszolatról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 2680x, QBSD)

- ábra

A 041-es jelű csiszolatról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 1230x, QBSD)

- ábra

A 041-es jelű csiszolatról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 2010x, QBSD)

- ábra

A 161-es jelű csiszolatról készült scanning elektronmikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 1750x, QBSD)

- ábra

A 66. ábrán látható zárványban található Mn röntgentérképe

- ábra

A 66. ábrán látható zárványban található S röntgentérképe

- ábra

A 66. ábrán látható zárványban található O röntgentérképe

- ábra

A 66. ábrán látható zárványban található Si röntgentérképe

- ábra

A 66. ábrán látható zárványban található Ti röntgentérképe

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x, Nital)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x, Nital)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x, Nital)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x, Nital)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x, Nital)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x, Nital)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital, DIC)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital, DIC)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital, DIC)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital, DIC)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital, DIC)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 1. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital, DIC)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50xl)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x, Nital)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x, Nital)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x, Nital)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x, Nital)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 50x, Nital)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 500x, Nital)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital, DIC)

- ábra

A 001-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital, DIC)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital, DIC)

- ábra

A 041-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital, DIC)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 100x, Nital, DIC)

- ábra

A 161-es jelű csiszolat 2. vizsgálati helyéről készült mikroszkópos felvétel 
(eredeti nagyítás: 200x, Nital, DIC

# Text boxes

24

23

22

21

20

1

4

3

5

2

8

7

6

10

9

11

2. sor

1. sor

13

12

4. sor

3. sor

19

18

17

16

15

14